LICITACIÓN Nº C/16

OBRA: “Construcción del refuerzo de pavimento en Ruta 11 entre Planta Urbana Ecilda Paulier y Juan Soler”

COMUNICADO Nº 1

Al amparo de lo establecido en la cláusula 12 de los Documentos de licitación el Contratante procede a realizar las siguientes enmiendas y/o aclaraciones:

- Se modifica la redacción de la cláusula (6.1c) de la Sección 2 – Datos de la Licitación, quedando redactada de la siguiente forma:

(6.1c)	Deberá acreditar experiencia i) en la ejecución de al menos 2 obras con mezclas asfálticas de mas de 15000 toneladas cada una en los últimos 5 años; o ii) como contratista de la construcción de más de 10.000 ton de mezcla asfáltica en los cinco últimos años y reunir los siguientes requisitos adicionales:

- un equipo técnico de obra integrado por un ingeniero civil residente de obra, un capataz de planta asfáltica y un capataz de tendido cuya idoneidad será evaluada y aprobada previamente a la apertura de la licitación por el Contratante en función de la magnitud y características de la obra. A estos efectos los Licitantes que prevean acogerse a este mecanismo, deberán presentar curriculum y carta de compromiso de cada uno de los integrantes del equipo, 7 días calendario antes de la apertura de la licitación en la sede del Contratante; la aceptación o rechazo será notificada por el Contratante al interesado 2 días calendario antes de la apertura de la oferta y en caso de aceptación formará parte de la misma.

- las garantías de fiel cumplimiento de contrato y su refuerzo serán incrementadas en un 50% (cincuenta por ciento).

- Se modifica la cláusula 1.4 de las Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad, quedando redactada de la siguiente forma:

1.4.	Mantenimiento del tránsito y señalización durante la obra

El Contratista deberá organizar los trabajos y realizar a su costo las obras auxiliares y de señalización de modo de asegurar una circulación permanente y segura del transito.

Se deberá planificar, ejecutar y mantener la señalización de obra de acuerdo a lo establecido en la “Norma Uruguaya de Señalización de Obra”.

El Contratista realizará los trabajos accesorios, suministrará, colocará y mantendrá la señalización de obra tomando las providencias que sean necesarias para que el tránsito al momento de realizar las obras circule en condiciones de seguridad para los usuarios y los obreros.

Ante incumplimientos se impartirá una orden de servicio intimando la solución en un plazo inferior a las 24 hs., superado dicho plazo se aplicarán las multas establecidas para el incumplimiento de una orden de servicio.

Previo al retiro de la señalización vertical existente en el tramo, se deberá instalar la señalización de obra básica establecida en la  “Norma Uruguaya de Señalización de Obra”.

Estos trabajos se cotizarán en el rubro “Señalización de Obra” (unidad “global”) debiendo los oferentes cotizar un importe mínimo sin impuestos ni leyes sociales equivalente al 0,5% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 0,5%,  este valor o el saldo hasta él, se considerará prorrateado entre los demás rubros del Contrato.

El pago se realizará en cuotas mensuales e iguales en función de cumplimiento de lo establecido en la norma.

En los casos de prorrogas o ampliaciones de obra, la Administración se reserva el derecho de ampliar o no el rubro “Señalización de Obra” de acuerdo con las características de la propia prorroga o ampliación.

- Sección 3 Art. 53.2 quedará redactado de la siguiente manera:

  - Recuperación ambiental.-

El Contratista deberá cumplir con las especificaciones contenidas en las Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental para el Sector Vial, considerándose los costos de todos estos trabajos incluidos en el Rubro 71 denominado "Recuperación Ambiental", cuyo importe sin impuestos ni Leyes Sociales no podrá ser inferior al 3% del monto del contrato sin impuestos ni leyes sociales.-

Si no se cotiza este rubro o se cotiza por debajo del 3%,  este valor o el saldo hasta él, se considerará prorrateado entre los demás rubros del Contrato, de los que se descontará hasta la concurrencia con el porcentaje incluido en el rubro "Recuperación Ambiental".-

Se pagará de la siguiente forma.

- El 50% durante el desarrollo de la obra, en función del cumplimiento del Plan de Gestión ambiental presentado al inicio de la obra y oportunamente aprobado.-

- El 50%  a la recepción provisoria de la obra, en función del cumplimiento del Plan de recuperación ambiental oportunamente aprobado.-

Montevideo, 12 de Agosto de 2003.