Montevideo, 9 de julio de 2007.-

Licitación C37

Ruta N° 102: Avda. de las Instrucciones – Ruta N° 8

COMUNICADO N° 2

- Para el proyecto del pasaje superior del intercambiador de Ruta 102 con Ruta 8, se considerarán dos sendas para la rama que accede desde Ruta N° 102 a Ruta N° 8 al Norte en ese sentido de circulación. Se deberá prever la construcción de las mismas en dos etapas, en la primer etapa, que es la incluida en el presente llamado  se construirá con el perfil transversal que aparece en la Sección 7 del Pliego y lámina correspondiente, mientras que, en la segunda etapa se adicionará una senda de 3.5 metros al perfil inicial (que no se incluye en este llamado). El proyecto deberá prever e incluir ambas etapas. Se deberá prestar especial atención en la estética de las obras en cualquiera de las dos etapas.

2)     En relación a la cotización de las variantes en pavimentos asfálticos, se indica que se procederá de acuerdo a lo indicado en la Sección1, en el Art. 14.5 en todos sus artículos, el Art. 18.4. y el formulario de la Sección 4, Formulario para la oferta del Licitante (en caso de existir proyecto variante del Licitante).

- Los relevamientos topográficos realizados, se encuentran a disposición en el Archivo Gráfico de la Dirección Nacional de Vialidad sito en la calle Rincón 575 6to piso, sin que implique compromiso del Contratante por la información allí brindada y su interpretación.

- En la sección 9, página 9.1 se indica la Lista de Cantidades donde se describe el rubro 3051 en dos oportunidades con diferente grupo y el mismo metraje cada vez.

Se aclara que lo que corresponde es referirlos al Grupo 305, rubro 3051 y el metraje correspondiente es 8000 m2, eliminándose las otras referencias.

- Se consulta:

“Habiendo recibido con fecha 3 de julio, el comunicado N° 1 de las licitaciones de referencia, solicitamos aclaración referente a sí la siguiente interpretación del punto N°3 del mismo es correcta:

Tránsito

- Ejes equivalentes, se refieren a 8,2 toneladas.

- Senda más cargada.

- Ejes para la vida útil del proyecto asfáltico, a 15(quince) años”

Se responde:

En todos los literales la interpretación es la correcta.

- Se consulta:

“Atendiendo a lo establecido en la Sección 1 numeral 10 del Pliego de Condiciones que rige la licitación de referencia solicitamos la aclaración de las siguientes consultas:

1-En la Sección 9, página 9.1 se indica la Lista de Cantidades donde se describen los grupos y rubros de carretera.

Se solicita se aclare en los siguientes casos si los grupos que se indican son correctos

| Grupo | Rubro |
| --- | --- |
| XXXI | 248 |
| LXIX | 667 |
| LXXXIX | 873 |
| CXXXIV | 1302 |
| CDI | 3056 |

Se aclara:

No son correctos, se indica a continuación el cuadro correcto:

| Grupo | Rubro |
| --- | --- |
| X | 248 |
| LIII | 667 |
| LXIX | 873 |
| LXXXIX | 1302 |
| CCCVI | 3056 |

7) Se consulta

“En la sección 9, página 9.1 se indica la Lista de Cantidades donde se describe el rubro 426 con el metraje 1000 + 301

Se solicita se aclare cual es el metraje a licitar”

Se  aclara que el metraje a licitar son 1301 m2

8) Se consulta

“En la sección 5, página 5.39 cláusula 57.1 se indica que el Contratista deberá dar, alojamiento adecuadamente equipado según lo indicado en la Sección 6….Y en la Sección 6, página 6.1. no hay indicación al respecto.

Se solicita se aclare esa situación.”

Se aclara que en esta obra el Contratista no deberá suministrar alojamiento

9) Se consulta

“En la Sección 7, página 7.17-cláusula 3.1.2 se indica “el Contratista deberá cotizar m2…….

Se solicita se aclare si es el licitante quién debe cotizar los rubros 1304 y 1305 y se indique a que grupos pertenecen estos rubros.”

Se aclara que es el licitante quién debe cotizar y  los rubros pertenecen al Grupo 89.