LICITACIÓN Nº C/22

OBRA: “Construcción del refuerzo de pavimento en Ruta 11 entre Santa Lucía - Canelones”

COMUNICADO Nº 5

Al amparo de lo establecido en la cláusula 12 de los Documentos de licitación el Contratante procede a realizar las siguientes enmiendas y aclaraciones:

Referente a la Sección 2 – Datos de la Licitación y Formularios para la oferta.

Modificase la cláusula  (6.1c), quedando redactada de la siguiente manera:

Deberá acreditarse experiencia en la ejecución de al menos 30000 toneladas asfálticas, en no más de 2 obras en los últimos 5 años.

b.	Referente a la Sección 2 – Datos de la Licitación y Formularios para la oferta.

Se sustituye el Cuadro de coeficientes para la aplicación de la fórmula paramétrica  por el que se adjunta, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 281/994

- Pregunta:

En la licitación de referencia se prevé la construcción de un tubo de hormigón, de dimensiones y características que se indican en las laminas correspondientes.

Dada la dificultad constructiva que presenta el diseño se consulta si no es posible cambiar el mismo por caños prefabricados de dimensiones adecuadas o en su defecto construir el tubo con tapa prefabricada.

Estas modalidades son las tradicionalmente utilizadas por la I. Municipal de Canelones en varias licitaciones. ( Progreso Ciudad de la Costa Paso Carrasco etc.)

Esta modificación permitirá una reducción en los costos así como una importante reducción de los plazos de ejecución, en una zona donde se prevén interferencias importantes con el transito de Ruta 11.

Respuesta:

En referencia a la consulta realizada corresponde señalar que la posibilidad de usar caños prefabricados fue evaluada al momento de realizar el proyecto, no optándose por ellos ya que el proyecto está condicionado desde el punto de vista hidráulico. Se hace notar que este tubo descarga en un canal y luego a una alcantarilla existente, y el tirante de aguas producido en el mismo permite la descarga de los colectores que recogen el agua de gran parte de la ciudad.

La construcción del tubo con elementos prefabricados será de aceptación siempre que la estructura final resulte monolítica; no obstante se llama la atención sobre el cuidado a prestar a la unión entre elementos.

Así mismo corresponde señalar que existe la posibilidad de desviar el transito durante la construcción de la obra.

2.	Atendiendo a lo propuesto en la reunión con los Contratista del 3/6/04 se propone realizar las siguientes modificaciones:

a)	Se sustituye la cláusula 3.2.5 “Banquinas existentes”, la figura N° 2 y lo expresado en el Comunicado N° 3 por la cláusula: 3.2.5 Adecuación de plataforma y el firme existente y las figuras N° 9, 10 y 11.

A los efectos de obtener un perfil transversal único en el tramo a reforzar se readecuará la plataforma y el firme existente de manera de lograr un perfil de 7,20 m de calzada y banquinas de 2,00 m.

Estos trabajos se desarrollarán en todo el tramo, salvo en lo establecido en la cláusula 3.2.2 “Ensanche de plataforma”.

Adecuación de la plataforma

Inicialmente se procederá a retirar la cubierta vegetal de la banquina, taludes y faja de terreno afectada por la obra. Este material deberá usarse posteriormente como revestimiento de suelo pasto.

De acuerdo con lo indicado en la Figura N° 9, a los 4,30 m medidos desde el eje se realizará un corte longitudinal de 0,30 m de profundidad, retirándose el material existente en el extremo de la plataforma (indicado como (2) en la Figura N° 9).

Si el ancho de subrasante descubierta alcanzase como para obtener el perfil proyectado, se procederá a conformar y compactar la misma, si no, se realizará una ampliación de la plataforma. Para lo cual, una vez acondicionado el terreno de apoyo y con la aprobación previa del Director de Obra, se construirá la ampliación de la plataforma tendiendo los suelos en capas de espesor tal que una vez compactadas no superen los 0,15 m de espesor.

Los suelos a utilizar en la ampliación de plataforma cumplirán con lo especificado para  subrasante pudiendo utilizar el material sobrante del diente.

La ampliación se realizará recortando los taludes para formar escalones que aseguren la traba con el terraplén existente. Los escalones deben tener ancho suficiente para que puedan operar los equipos.

De acuerdo a lo establecido en las “Especificaciones Técnicas y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional  de  Vialidad“,  vigentes  a agosto  del  2003, en  los  artículos  referentes a Obras de Suelos los trabajos de ampliación de plataforma se liquidarán calculando los metros cúbicos excavados para construir los terraplenes de la ampliación.

Los volúmenes se calcularán nivelando antes y después de realizada la ampliación de la plataforma.

Adecuación del firme

Aprobada la subrasante descubierta y/o ensanchada, se procederá a realizar un aserrado longitudinal de la mezcla asfáltica existente a 3,30 m del eje de la calzada y en una profundidad no menor a los 0,06 m.

El material existente  entre el corte y el aserrado (indicado como (3) en la Figura N° 9)  se escarificará, conformará  y compactará  en todo el ancho de la plataforma  a modo de primera capa de subbase y en un espesor menor a los 0,20 m. Su aprobación se realizará mediante una prueba de carga con camión del tipo C11 con un peso en el eje trasero de 10,5 ton y una presión de inflado de 85 psi.

Luego se colocará material granular de acuerdo al perfil transversal indicado en la Figura N° 10, estando la cota de “material terminado”  0,05 m por debajo del borde de calzada.

El material deberá cumplir con lo especificado para material granular CBR ( 60% y se realizará en una o dos capas, según el espesor total de material a colocar, de forma que el espesor de dichas capas siempre sea inferior a los 0,20 m.

Una vez colocado el material granular CBR ( 60% se procederá a realizar un riego de imprimación de 0,50 m de ancho adyacente a la calzada existente.

Sobre el riego de imprimación y en la cara longitudinal visible de mezcla asfáltica de la calzada existente, se ejecutará un riego de adherencia.

Luego se realizará un ensanche del pavimento de la calzada de acuerdo al perfil transversal indicado en la Figura N° 10,  mediante una capa de mezcla asfáltica en 0,45 m de ancho  con un  espesor de 0,05 m. La misma podrá ser tendida con motoniveladora si el Director de Obra lo autoriza y responderá a las especificaciones correspondientes a base negra.

Una vez aprobado el ensanche del pavimento de la calzada se colocará sobre la capa de material granular CBR ( 60% una capa de material granular CBR ( 80% hasta enrasar con el pavimento adyacente, de acuerdo al perfil transversal indicado en la Figura N° 10. El material deberá cumplir con lo especificado para material granular CBR ( 80%, controlándose su compactación cuando se ejecuten las banquinas correspondientes al refuerzo del pavimento de la calzada.

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos en los siguientes rubros:

- Excavación no clasificada  (m3).

8	Excavación no clasificada de préstamo (m3).

- Escarificado conformación y compactación de capa de base (m2).

131	Subbase granular con CBR ( 60% (con transporte) (m3).

137	Banquinas de material granular CBR ( 80% (con transporte) (m3).

2131	Suministro, transporte y elaboración  de diluidos asfálticos nacionales (m3)

El escarificado del material existente entre el corte y el aserrado y su conformación y compactación  se pagara al precio unitario establecido para el rubro “Escarificado conformación y compactación de capa de base (m2)", considerándose a  los efectos del pago un ancho  de 2,80 m.

La mezcla asfáltica a colocar en el ensanche del pavimento de la calzada se pagará de acuerdo a lo indicado en los rubros descritos en la cláusula 3.2.7 "Capas de mezcla asfáltica" según corresponda.

Una vez terminados los trabajos de adecuación de plataforma y el firme existente, se colocará una membrana de geotextil impregnado de 1,00 m de ancho en la unión de la mezcla asfáltica existente y la agregada en los ensanches de acuerdo con lo indicado en las Figura N° 10.

El procedimiento para su colocación es el establecido en las "Especificaciones Técnicas Complementarias y/o Modificativas del Pliego de Condiciones para la Construcción de Puentes y Carreteras de la Dirección Nacional de Vialidad"   vigentes a agosto de 2003.

Estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido en el rubro:

596	Suministro y tendido de material geotextil (m2).

2133	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas modificadas nacionales (m3).

En aquellos subtramos que presenten parapetos de hormigón o parapetos metálicos para protección del tránsito, previamente a realizar los trabajos de adecuación de plataforma y firme existente, los mismos deberán ser retirados trasladados y depositados a un lugar indicado por el Director de Obra.

A los efectos de brindar seguridad al tránsito en estos subtramos, durante el período de tiempo entre el retiro y la colocación de los nuevos parapetos metálicos una vez construida la banquina, el Contratista deberá colocar balizas o piquetes con luces intermitentes, cada 20 m. Estos elementos deberán corresponder a los códigos OB-7, OL-9 y OL-2 de la Norma de Señalización de Obras.

b)	Se sustituye la redacción de la cláusula 3.2.8 “Banquinas” por la siguiente:

3.2.8	Banquinas

Una vez terminada la colocación de las capas de mezcla asfáltica se procederá a la construcción de las banquinas de acuerdo a lo indicado en la Figura N° 11.

Entre las progresivas 85km900 y 96km600 las banquinas se construirán de 2,00 m de ancho con un material que cumpla las especificaciones de material granular CBR ( 80% que se compactará al 98% del PUSM.

Las banquinas se imprimarán en todo el ancho, ejecutándose un tratamiento bituminoso doble en 1,90 m de ancho

Estos trabajos se pagarán a los precios unitarios establecidos para los rubros:

111	Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2).

113	Ejecución de tratamiento bituminoso doble (m2).

137	Banquinas de material granular CBR ( 80% (con transporte) (m3).

Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (m3).

621	Parapetos metálicos para protección del tránsito (m).

2130  	Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas nacionales (m3).

Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos nacionales (m3).

El diseño de las defensas metálicas corresponde a la Lámina Tipo N° 267.

En el precio ofertado en el rubro 621 "Parapetos metálicos para protección del tránsito (m)" estará incluido los trabajos de retiro de los parapetos de hormigón y metálicos existentes y su posterior transporte y deposito a un lugar indicado por el Director de Obra y el suministro y colocación de las defensas metálicas nuevas.

El volumen a liquidar en el rubro 137 “Banquina de material granular CBR ( 80% (con transporte) (m3).” Se calculará nivelando antes y después de realizada la tarea de recargo. Dicho material se colocará en capas menores a los 0,18 m.

c) Se sustituyen el perfil transversal propuesto para la Calle Diego Lamas indicado en la Lamina N°1, la figura N° 1, el Cuadro N° 1 "Alcantarillas"  y el Cuadro de Metrajes por los que se adjuntan.

CUADRO N° 1 - ALCANTARILLAS

Alargue de alcantarillas

| Progresiva | Alargue a (-) | Alargue a (+) | Tipo | Volumen de hormigón simple | Volumen de hormigón cabezal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87km130 | 1,00 | 1,00 | Z 1 boca 0,6 |  | 1,16 |
| 87km950 | 0,30 | 1,00 | D 2 bocas 0,60 | 0,91 |  |
| 88km160 | 1,40 | 1,85 | D 1 boca 0,60 | 1,12 |  |
| 88km500 | 1,40 | 1,70 | D 1 boca 0,60 | 1,07 |  |
| 89km100 | 1,30 | 1,75 | D 1 boca 0,60 | 1,06 |  |
| 90km200 | 300 | 2,00 | Z 1 boca 0,80 |  | 2,61 |
| 95km450 | 2,75 | 1,75 | D 2 bocas 0,60 | 2,69 |  |

Sustitución  de alcantarillas

| Progresiva | Longitud a (-) | Longitud a (+) | Tipo | Volumen de hormigón cabezal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 87km200 | 7,00 | 7,00 | Z 3 bocas 0,80 | 5,05 |

CUADRO DE METRAJES

Montevideo, 11 de Junio de 2004.

# Text boxes

Los rubros correspondientes a suministro de locomoción (N° 914a “Automóvil con chofer”, 914b “Camioneta con chofer”, 915a “Automóvil sin chofer”, 915b “Camioneta sin chofer”) y suministro de alojamiento (N° 929 “Alojamiento Personal de Inspección” y 930 “Alojamiento Gerente de obra”) se cotizarán de acuerdo con los metrajes indicados en las correspondientes cláusulas de este Pliego y se agregarán al cuadro de metrajes en el orden correlativo correspondiente.