Montevideo, 26 de julio de 2007.-

Licitación C37

Ruta N° 102: Tramo Ruta N° 5 – Avda. de las Instrucciones

COMUNICADO N° 7

1) Se aclara que la variación del rubro 1286 será de acuerdo al grupo LXXXIX y no al grupo LIX como se indicara en el Art. 6) Comunicado N° 6

2) La cota de fondo de cuneta de las variantes en  pavimentos asfálticos,  debe respetar la cota de fondo de cuneta del proyecto básico. Es decir, dado que no se admiten cambios en las cotas de pavimentos terminados, la diferencia de cotas entre pavimento terminado y fondo de cuneta, debe ser la misma para las variantes que para el proyecto básico.

3) En relación a la cotización de las variantes en pavimentos asfálticos, se procederá de acuerdo a lo indicado en el Art.1 del Comunicado N° 2, no obstante en lo referente al rubro 53 del grupo II “Suelo seleccionado”, cuando la sustitución supere los 12000 m3,  se procederá al pago de la misma.

4) En el caso de variantes en pavimentos asfálticos, no se admitirán valores superiores a 10 mm para el ahuellamiento en la recepción definitiva.

5) En la Sección 9, Art. 9.1 se agrega el rubro 53 del grupo II “Suelos seleccionados” con 12000 m3.

6) Se consulta:” Se agradece las siguientes consultas con respecto al Comunicado No. 3:

Obras OSE:

Ítem 3: sustitución de Tuberías de distribución menor encruces por tubería de FD:

Consulta: Los materiales para realizar la sustitución de tuberías, deberán ser suministrados por el Contratista?

Ítem 4: Traslado de Tuberías de distribución menor:

Consulta: Los materiales para realizar los traslados de Tuberías, deberán ser suministrados por el Contratista?

Ítem 6: Traslado de conexiones domiciliarias:

Consulta: Los materiales para realizar los traslados de conexiones domiciliarias, deberán ser suministrados por el Contratista?

Obras UTE:

Ítem 9: Montaje de Líneas y cables:

Consulta: Los materiales para realizar los montajes de Líneas y cables, deberán ser suministrados por el Contratista?

Item 10: Montaje de SSEE:

Consulta: Los materiales para realizar los montajes de SSEE, deberán ser suministrados por el Contratista?”

Se aclara:

Para los Ítems 3 y 4 los materiales deben ser suministrados por el contratista y para el Ítem 6 el oferente considerará el suministro de 3000m de tubería de polietileno de alta densidad de 20 mm de diámetro con el rubro 6.3  que variará de acuerdo a la paramétrica OSE indicada en el Comunicado N°3.

Para los Ítems 9 y 10 los materiales principales serán suministrados por UTE de acuerdo al detalle que se transcribe, debiendo ser suministrados por el contratista el resto de los mismos.

CONDUCTORES

TRANSFORMADORES

COLUMNAS DE HORMIGON

POSTES DE MADERA

CRUCETAS DE MADERA

CABLE SUBTERRANEO

ACCESORIOS PARA CABLE SUBTERRANEO

AISLADORES

CELDAS MODULARES PARA SSEE