Montevideo, 3 de julio de 2007.-

Licitación C36

Ruta N° 102: Tramo Ruta N° 5 – Avda. de las Instrucciones

Licitación C37

Ruta N° 102: Tramo Avda. de las Instrucciones- Ruta N° 8

COMUNICADO N° 1

1) Se prorroga la apertura de la licitación para el día 23 de julio de 2007, en el mismo lugar y hora.

2) Para la presentación de las ofertas se podrán sustituir los proyectos ejecutivos solicitados de las estructuras (puentes y pasaje superior), por anteproyectos suficientemente definidos, de forma tal que permitan evaluar la calidad de los mismos.

Dichos anteproyectos deberán incluir alzado y secciones transversales con indicación de las dimensiones geométricas, predimensionado de los principales elementos estructurales y los correspondientes metrajes.

Los proyectos definitivos de las estructuras deberá ser presentado en el Departamento de Estructuras de la Gerencia de Estudios y Proyectos para su aprobación, 45 días antes del comienzo de las obras correspondientes.

3) Se modifica la Sección 2 en el literal IAL(18,1). Se admitirán variantes en pavimentos asfálticos, salvo en los tramos de los cruces que se detallan a continuación, entre las progresivas de inicio y fin de los mismos, en que se deberá mantener el trazado básico:

- Camino Fauquet (Lámina E2)

- Avda. Cesar Mayo Gutiérrez (Lámina E3)

- Camino Manuel Fortet (Lámina E4)

- Camino Cnel. Raíz (Lámina E5)

- Avda. Pedro de Mendoza (Lámina E6)

- Avda. de las Instrucciones (Lámina E7)

- Avda. José Belloni (Lámina E8)

- Conexión Sur con Paso del Andaluz (Lámina E9)

- Conexión Norte con Paso del Andaluz (Lámina E10)

- Intercambiador con ruta N° 8 (Lámina E11)

En caso de presentación de variante por parte del licitante, éste  presentará un proyecto completo que deberá ajustarse a las normas de diseño AASHTO (versión1993), el que vendrá avalado por la firma de un profesional,  que acredite una experiencia en el área no menor de 5 (cinco) años. No se admitirá cambios en las cotas de pavimentos terminados.

Para la realización del proyecto se expresa a continuación el detalle de los tránsitos en los diferentes tramos:

| ARCO | Descripción | Progresivas | TRANSITO (Ejes Equivalentes) |
| --- | --- | --- | --- |
| 181-179 | Ruta 8-Camino del Andaluz | 16+200 – Emp. R8 | 48.856.231 |
| 91-178 | Camino del Andaluz-Belloni | 13+500 – 16+200 | 85.062.415 |
| 177 | Belloni-Instrucciones | 12+000 – 13+500 | 52.749.942 |
| 176 | Instrucciones-Camino Mendoza | 10+800 – 12+000 | 36.145.903 |
| 175 | Camino Mendoza-Coronel Raíz | 7+950 – 10+800 | 52.621.428 |
| 174 | Coronel Raíz-C.M.Gutiérrez | 5+000 – 7+950 | 36.584.788 |
| 173-172 | C.M.Gutiérrez-Ruta 5 | 0+000 – 5+000 | 28.410.481 |

La capa de rodadura deberá estar constituida por una capa de espesor de 6 cm en mezcla asfáltica con cementos asfálticos modificados, la que deberá cumplir con lo descrito en las especificaciones técnicas complementarias y/o modificativas de agosto de 2003, del tipo resistente a las deformaciones plásticas.

En el tramo comprendido entre las progresivas 11+750 y 16+680 que comprende la ejecución de canalizaciones para el drenaje de la infraestructura vial la captación para las bocas de tormenta se deberá mantener en hormigón.

A efectos de la comparación de las propuestas en la parte de variante de pavimento asfáltico se magnificará por un factor de 1.09.

4) En el Art. 4.3.1 de la Sección 7 literal f, la velocidad de diseño será de 40 km/h en lugar de 50 km/h.