Montevideo, 29 de febrero de 2008

LICITACIÓN C/39 “RUTA 10 TRAMO: PTE. CARRASCO – AV. DEL PARQUE”

COMUNICADO N° 2

Se procede a realizar las siguientes aclaraciones a las preguntas presentadas:

1.1	Pregunta:

"En la lámina N° 9 Perfiles transversales, en perfil Ensanche se indican dos perfiles. Se solicita indicar las progresivas iniciales y finales de ambos perfiles. En los mismos se indica un sobre ancho, pero no se indica la medida del mismo."

Respuesta:

La sección superior vale entre Ruta 10 y la calle Alta Gracia y la inferior  entre la calle Alta Gracia y el empalme con la Avenida Giannatassio. El sobre ancho es para completar con el firme existente un ancho de 7.20 m de calzada.

1.2	Pregunta:

"En la misma lámina se indican banquinas con tratamiento bituminosos. Dado la ubicación urbana del trazado, se solicita si se podrían modificar las banquinas con tratamiento por mezcla asfáltica."

Respuesta:

Se mantiene lo indicado en la lámina.

1.3	Pregunta:

"Es correcta la interpretación de que el eje del cantero entre Ruta 10 y Alta Gracia es el eje de la ruta actual."

Respuesta:

El eje es el indicado en la lámina número 1 "Planimetría General".

1.4	Pregunta:

"En el tramo Ruta 10 Alta Gracia hay existente columnas de iluminación. Es necesario su retiro y posterior reinstalación? Si es correcta la interpretación, se solicita indicar donde deberían reinstalarse."

Respuesta:

Todos aquellos elementos que interfieran con la ejecución de la obra serán retirados. El pago de estas tareas está previsto en el rubro "Ayuda para la readecuación de servicios Públicos". No está previsto en este llamado la recolocación de las columnas a retirar.

1.5	Pregunta:

"Para el metraje de Excavación no Clasificada y de Préstamo, se ha considerado que la excavación para los ensanches de plataforma entre Ruta 10 y Alta Gracia será empleada para los terraplenes de acceso al nuevo puente a (( ) .?"

Respuesta:

Para el movimiento de suelos se considera la obra como un todo.

  - Pregunta:

Es correcta la interpretación de que el perfil a (+) en la sección Ruta 10 Alta García tiene el mismo proyecto que a (-).

Respuesta:

Si, es correcta la interpretación.

  - Pregunta:

Sobre el terraplén existente como acceso al puente existente el talud sobre la playa está revestido con losetas de hormigón… Dado que se debe construir un terraplén unido al mismo para el acceso al nuevo puente, se solicita indicar si el mismo debe ser retirado y en caso afirmativo la creación de nuevo rubro para dicho trabajo.

Respuesta:

Solo deberá eliminarse en caso que interfiera con el procedimiento constructivo del nuevo terraplén o las fundaciones de su revestimiento. En tal caso el costo será prorrateado en los demás rubros.

  - Pregunta:

En los trabajos a realizar en el cauce del A° Carrasco, se indica la regularización en 250m aguas arriba. Se solicita indicar cual es el perfil una vez terminados los trabajos, así como mayor información de los trabajos solicitados.

Aguas abajo se indica el retiro del tablestacado pero en la lámina Plano H7717 se indica un desmonte para centrar el cauce. Se consulta si se debe tener en cuenta dicha lámina para los trabajos a ejecutar.

Respuesta:

El perfil del proyecto de rectificación de cauce es parte del prediseño a presentar con la oferta, y los antecedentes referidos son insumos disponibles para su elaboración.

Respecto al retiro del tablestacado de fijación de la desembocadura existente aguas abajo del puente, la lámina H7717 se aporta como parte de las referencias históricas de actuación en el lugar. No se debe realizar el desmonte para centrar el cauce que se menciona en la consulta.

  - Pregunta:

En la sección 7 – Especificaciones y condiciones Técnicas del pliego de la licitación de referencia, punto 6 – Acondicionamiento de cauce del Arroyo Carrasco en su inciso 3 expresa lo siguiente:

“Estas obras de acondicionamiento de cauce por ser necesario presentación  de proyecto se cotizarán de acuerdo al artículo 14 de la Sección 1 – Instrucciones de los licitantes”.

Nuestra consulta es si el proyecto de Acondicionamiento de cauce del Arroyo Carrasco debe entregarse conjuntamente con la oferta en la apertura de la licitación o se debe entregar un plan y metodología de trabajo para la realización del mismo, así como el equipo técnico que lo desarrolle. O sea que información y de que tipo hay que presentar conjuntamente con la propuesta económica para la ejecución de los trabajos.

Respuesta:

El Proyecto Ejecutivo del Acondicionamiento de cauce del Arroyo Carrasco se deberá realizar como parte de los trabajos que se contratan. A efectos de la presentación de la oferta y de su evaluación, deberá presentarse como mínimo:

- Técnico proyectista responsable de la realización del mismo, incluyendo Currículum Vitae; descripción del alcance y metodología a emplear para la realización del proyecto; descripción preliminar del proyecto (prediseño), incluyendo planimetría básica prevista y perfiles o perfil tipo.

- Plan de obra y metodología constructiva y cronograma previsto.

- Se deberá presentar el proyecto ejecutivo definitivo de las mismas para su aprobación al menos 30 días calendario antes de la iniciación de estas obras.

1.10 Pregunta:

En el artículo 5.9.2 se expresa:” Sin perjuicio de lo expresado, el contratista deberá ejecutar el proyecto de señalización vertical suministrado por la DNV, pudiendo el mismo contener cambios frente a la señalización existente al comienzo de la Obra”, por lo que se solicita el proyecto mencionado.

Respuesta:

Los oferentes deberán cotizar las señales verticales de acuerdo a las cantidades establecidas en el cuadro de metrajes, rubros 3011 y 3027.

El proyecto ejecutivo de Señalización Vertical del tramo será entregado al Contratista durante el período de obras, con antelación suficiente para su adecuada ejecución.

2. Se procede a realizar las siguientes modificaciones o aclaraciones:

2.1	En la lámina N° 9 "Perfiles Transversales" en la sección de Ruta 10 se sustituye el tratamiento bituminoso doble en 7 m de ancho, por 2 capas de mezcla asfáltica de 5 cm de espesor con un ancho terminado de 7 m.

  - En la lámina N° 9 "Perfiles Transversales" en la sección de Nueva Calzada entre el A° Carrasco y Ruta 10 se sustituye la carpeta de rodadura de 8 cm de espesor por dos capas de mezcla asfáltica de  5 cm de espesor.

2.3	El primer párrafo de la cláusula IAL (5.1.c) de la Sección 2 quedará redactado de la siguiente forma:

Deberá acreditar experiencia en al menos 10.000 toneladas de mezcla asfáltica efectivamente ejecutadas entre los años 2001 y 2006. Además deberá acreditar experiencia en al menos un puente u obra de envergadura o complejidad similar.

2.4	La cláusula IAL (5.1.f) de la Sección 2 quedará redactado de la siguiente forma:

Se presentarán para su aprobación los subcontratos que superen el 20% del monto de la oferta. No podrán presentarse subcontratos por un monto superior al 35% del monto ofertado, exceptuándose de este tope los subcontratos de obra de puente.

En cualquier caso, se deberán presentar los subcontratos de puentes, pilotajes, pretensado y/o montaje de estructuras metálicas, según corresponda.

2.5	Se sustituye el cuadro de metrajes de la Sección 9, por el siguiente.

Nota:

Por Corporación Vial del Uruguay S.A

Ing. Richard Servan