Montevideo, 16 de julio de 2007.-

Licitación C37

Ruta N° 102: Tramo Avda. de las Instrucciones - Ruta N° 8

COMUNICADO N° 4

1)	Se indica que en la sección 9, página 9.1 debe incluirse en la Lista de Cantidades el rubro 4008 (cuya descripción corresponde a: Ducto instalado), perteneciente al Grupo 401, cuyo metraje son 6.000 metros lineales.

- Para la adecuación de servicios públicos establecido en la  Sección 7 Art. 3.1.1 y en el Anexo X, los oferentes deberán cotizar de acuerdo a los rubros que se detallan a continuación, y que se ajustarán de acuerdo a los grupos que asimismo se detallan:

| Grupo | Rubro | Descripción | Unidad | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obras OSE |  |  |
|  | 1 | Protección de tuberías de aducción en cruces |  |  |
| OSE | 1.9 | Tubería de PVC d=250 mm (Zona 26. A) | m.l. | 60 |
| OSE | 1.10 | Tubería de FD d=1000 mm (Zona 26B/55) | m.l. | 70 |
| OSE | 1.11 | Tubería de FD d=300 mm (Zona 26B/55) | m.l. | 60 |
|  | 2 | Suministro e instalación de válvulas para tuberías de aducción en cruces (incluye accesorios y cámaras) |  |  |
| OSE | 2.9 | Válvula para tubería de FD d=1000 mm | un. | 2 |
|  | 3 | Sustitución de tuberías de distribución menor en cruces por tubería de FD |  |  |
| OSE | 3.6 | Tubería de PVC d=200 mm por tubería FD d=200 mm (Zona 25. B) | m.l. | 60 |
|  | 4 | Traslado de tuberías de distribución menor |  |  |
| OSE | 4.1 | Tubería de PE d=50 mm por tubería PVC d=110 mm (Zona 25A) | m.l. | 2490 |
| OSE | 4.3 | Tubería de FC d=100 mm por tubería PVC d=110 mm (Zona 25.A) | m.l. | 870 |
| OSE | 4.5 | Tubería de PVC d=75 mm por tubería PVC d=75 mm | m.l. | 120 |
|  | 5 | Suministro e instalación de válvulas tuberías de distribución en cruces y para traslado de tuberías de distribución menor (incluye accesorios y cámaras) |  |  |
| OSE | 5.1 | Válvula para tubería de FC d=100 mm | un. | 1 |
| OSE | 5.2 | Válvula para tubería de PVC d=75 mm | un. | 1 |
| OSE | 5.3 | Válvula para tubería de FD d=200 mm | un. | 2 |
|  | 6 | Traslado de conexión domiciliaria |  |  |
| OSE | 6.1 | Traslado de conexión domiciliaria hasta 4 m de longitud | un. | 10 |
| OSE | 6.2 | Metro adicional de conexión domiciliaria | m.l. | 30 |
|  |  | Obras UTE |  |  |
|  | 7 | Desmontaje de líneas y cables |  |  |
|  | 7.1 | Longitud menor a 50 m |  |  |
| U4 | 7.1.1 | Línea aérea de BT | m.l. | 1176.9 |
| U4 | 7.1.2 | Cable de BT | m.l. | 48.9 |
| U4 | 7.1.3 | Línea aérea de MT | m.l. | 532.5 |
| U4 | 7.1.4 | Cable de MT | m.l. | 166.35 |
| U4 | 7.1.5 | Línea aérea de AT | m.l. |  |
| U4 | 7.1.7 | Cable de AT | m.l. | 81.3 |
|  | 7.2 | Longitud mayor a 50 m y menor a 200 m |  |  |
| U4 | 7.2.1 | Línea aérea de BT | m.l. | 1765.35 |
| U4 | 7.2.2 | Cable de BT | m.l. | 73.35 |
| U4 | 7.2.3 | Línea aérea de MT | m.l. | 798.75 |
| U4 | 7.2.4 | Cable de MT | m.l. | 249.525 |
| U4 | 7.2.5 | Línea aérea de AT | m.l. |  |
| U4 | 7.2.7 | Cable de AT | m.l. | 121.95 |
|  | 7.3 | Longitud mayor a 200 m |  |  |
| U4 | 7.3.1 | Línea aérea de BT | m.l. | 2942.25 |
| U4 | 7.3.2 | Cable de BT | m.l. | 122.25 |
| U4 | 7.3.3 | Línea aérea de MT | m.l. | 1331.25 |
| U4 | 7.3.4 | Cable de MT | m.l. | 415.875 |
| U4 | 7.3.5 | Línea aérea de AT | m.l. |  |
| U4 | 7.3.7 | Cable de AT | m.l. | 203.25 |
|  | 8 | Desmontaje de SSEE |  |  |
| U4 | 8.1 | Desmontaje de SEA 1 columna | un. | 2 |
| U4 | 8.2 | Desmontaje de SEA 2 columnas | un. | 3 |
| U4 | 8.3 | Desmontaje de SE de piso | un. | 1 |
|  | 9 | Montaje de líneas y cables |  |  |
|  | 9.1 | Longitud menor a 50 m |  |  |
| U1 | 9.1.1 | Línea aérea de BT | m.l. | 1176.9 |
| U2 | 9.1.2 | Cable de BT | m.l. | 48.9 |
| U1 | 9.1.3 | Línea aérea de MT | m.l. | 532.5 |
| U2 | 9.1.4 | Cable de MT | m.l. | 166.35 |
| U1 | 9.1.5 | Línea aérea de AT | m.l. |  |
| U2 | 9.1.6 | Cable de AT | m.l. | 81.3 |
|  | 9.2 | Longitud mayor a 50 m y menor a 200 m |  |  |
| U1 | 9.2.1 | Línea aérea de BT | m.l. | 1765.35 |
| U2 | 9.2.2 | Cable de BT | m.l. | 73.35 |
| U1 | 9.2.3 | Línea aérea de MT | m.l. | 798.75 |
| U2 | 9.2.4 | Cable de MT | m.l. | 249.525 |
| U1 | 9.2.5 | Línea aérea de AT | m.l. |  |
| U2 | 9.2.6 | Cable de AT | m.l. | 121.95 |
|  | 9.3 | Longitud mayor a 200 m |  |  |
| U1 | 9.3.1 | Línea aérea de BT | m.l. | 2942.25 |
| U2 | 9.3.2 | Cable de BT | m.l. | 122.25 |
| U1 | 9.3.3 | Línea aérea de MT | m.l. | 1331.25 |
| U2 | 9.3.4 | Cable de MT | m.l. | 415.875 |
| U1 | 9.3.5 | Línea aérea de AT | m.l. |  |
| U2 | 9.3.6 | Cable de AT | m.l. | 203.25 |
|  | 10 | Montaje de SSEE |  |  |
| U3 | 10.1 | Montaje de SEA 1 columna | un. | 2 |
| U3 | 10.2 | Montaje de SEA 2 columnas | un. | 3 |
| U3 | 10.3 | Montaje de SE de piso o PUCT | un. | 1 |
|  | 11 | Obras varias |  |  |
| U2 | 11.1 | Cruces de cables existentes del anillo colector (7x200, long.=30 m) | un. | 5 |
| U2 | 11.2 | Cruces de cables paralelos al anillo colector (7x200, long.=10 m) | un. | 6 |
| U2 | 11.3 | Previsión de cruces de cables del anillo colector (7x200, long.=30 m) | un. | 5 |
|  |  | Obras ANTEL |  |  |
|  | 12 | Canalizaciones |  |  |
| ANTEL | 12.1 | Zanja de 25 cm de ancho, prof. entre 70 y 100 cm | m.l. | 2600 |
| ANTEL | 12.2 | Cámaras y camaritas | m3 | 15 |
|  |  | Paramétricas |  |  |
|  |  | Obras OSE |  |  |
|  |  | P = Po (0.23 x J /Jo + 0.07 x IPC/IPCo + 0.16 x M/Mo + 0.54 x D/Do) |  |  |
|  |  | Canasta de materiales |  |  |
|  | M1 | Combustible gas oil | 59,0 % |  |
|  | M2 | Hierro redondo 12 mm diámetro | 22,6 % |  |
|  | M3 | Cemento Portland gris Ancap | 9,9 % |  |
|  | M4 | Pedregullo lavado en cantera | 4,7 % |  |
|  | M5 | Madera pino nacional (encofrado) | 2,8 % |  |
|  | M6 | Arena gruesa (arenera) | 1,0 % |  |
|  |  | Obras UTE |  |  |
|  | U1 | P = Po (0.23 x J /Jo + 0.37 x IPC/IPCo + 0.30 x M/Mo + 0.10 x D/Do) |  |  |
|  |  | Canasta de materiales |  |  |
|  | M1 | Combustible gas oil | 15,0 % |  |
|  | M2 | Cemento Portland gris Ancap | 15,0 % |  |
|  | U2 | P = Po (0.35 x J /Jo + 0.50 x IPC/IPCo + 0.15 x M/Mo + 0.00 x D/Do) |  |  |
|  |  | Canasta de materiales |  |  |
|  | M1 | Combustible gas oil | 100,0 % |  |
|  | U3 | P = Po (0.54 x J /Jo + 0.18 x IPC/IPCo + 0.14 x M/Mo + 0.14 x D/Do) |  |  |
|  |  | Canasta de materiales |  |  |
|  | M1 | Combustible gas oil | 100,0 % |  |
|  | U4 | P = Po (0.50 x J /Jo + 0.25 x IPC/IPCo + 0.25 x M/Mo + 0.00 x D/Do) |  |  |
|  |  | Canasta de materiales |  |  |
|  | M1 | Combustible gas oil | 100,0 % |  |
|  |  | Obras ANTEL |  |  |
|  |  | P = Po (0.45 x J /Jo + 0.13 x IPC/IPCo + 0.32 x M/Mo + 0.10 x D/Do) |  |  |
|  |  | Canasta de materiales |  |  |
|  | M1 | Combustible gas oil | 59,0 % |  |
|  | M2 | Hierro redondo 12 mm diámetro | 22,6 % |  |
|  | M3 | Cemento Portland gris Ancap | 9,9 % |  |
|  | M4 | Pedregullo lavado en cantera | 4,7 % |  |
|  | M5 | Madera pino nacional (encofrado) | 2,8 % |  |
|  | M6 | Arena gruesa (arenera) | 1,0 % |  |

- Se consulta:

“Dentro de las variantes a los puentes no se indica en los pliegos las condiciones de proyecto de la señalización.

Dado que la señalización vertical puede tener innumerables variantes (superficies pintadas, señales tipo 2, previsión o no de pasacalles y en tal caso número de estos, etc.) se solicita la enumeración de las condiciones para poder cotizar más ajustadamente estos rubros de las variantes.”

Se aclara:

La señalización tanto vertical como horizontal de puentes se pagará por los rubros de señalización y por lo tanto no debe ser considerada en el rubro global de puentes.

- Se consulta:

“En los planos E11 y PP14 muestran que la “Rama A” cortará el ingreso existente al predio del MGAP. Dado que este tramo está en variante se solicita se nos indique cual será la ubicación del futuro acceso y a que condiciones de proyecto se debe ajustar”.

Se aclara:

Está previsto un nuevo ingreso al predio, el que no afecta el anteproyecto planteado en el pliego, el acceso actual quedará en desuso una vez realizada la obra.

- Se consulta:

“De acuerdo al plano PP14, las pendientes longitudinales al inicio de la “Rama B” (-0.04%) no coincide numéricamente con la pendiente de la “Rama A” (+1.07%) en su interacción ubicada en la progresiva 19k722.30.

Dado que esta diferencia de pendiente se verá notoria ene. pavimento terminado se solicita se ratifique o rectifique estos valores.”

Se aclara:

Entre las progresivas 19+630 y 19+740 de la Rama A del Intercambiador se proyectó un acordamiento vertical parabólico.

La pendiente longitudinal correspondiente a la progresiva 19+722,48 (inicio de la Rama B) corresponde entonces a la tangente a dicha parábola en ese punto.

Es una zona prácticamente horizontal donde las pendientes de la Rama A y B son del orden.

- Se consulta:

“¿Se pueden sustituir la copia de los documentos relativos a la naturaleza jurídica del Licitante, con un certificado notarial que detalle lo solicitado en el punto 5.1a ?”

Se aclara:

Sí se puede y además, en el certificado notarial debe figurar el nombre de los Directores y administradores de la sociedad, cualquiera sea su naturaleza.

- Se consulta:

“En el caso de participar en las dos licitaciones, se consulta, si se puede incluir los documento comunes solicitados en le Art. 5 de las sección I, apartados a, b, c, d, h, i, j y k, en una de las dos licitaciones y dejar constancia en la otra”

Se aclara:

Sí es posible.