LICITACION P/28

Ruta 11 – Nuevo Puente sobre Río Santa Lucía y accesos

COMUNICADO Nº 1

Montevideo, 1 de julio de 2008

Al amparo de lo establecido en la Sección 1 cláusula 11 de los Documentos de licitación se realizan las siguientes enmiendas:

1) En la Sección 2 el IAL 5.1.h se sustituye el literal a) por el siguiente:

a) liquidez (activos corrientes/pasivos corrientes) mayor o igual a 1.

2) 	Se sustituye el artículo 7.2  de la Sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas que queda redactado de la siguiente forma:

7.2	 Material de préstamo

El material de préstamo deberá cumplir con las siguientes especificaciones:

- CBR  5% para el 95% del PUSM del Proctor Normal (UY-S-15)

- Expansión medida en el ensayo CBR  3%

el ensayo CBR y la expansión se realizarán con una sobrecarga de 13.500 g.

En los 0,60 m superiores del terraplén dicho material deberá cumplir además:

- Indice de grupo < 8 (AASHTO M-145)

- Expansión medida en el ensayo CBR < 1.2%, con una sobrecarga de 13.500g.