### Licitación M/14

### Rehabilitación y Mantenimiento de Ruta 9 entre Pan de Azúcar y ciudad de Rocha

### COMUNICADO N° 3

# Al amparo de lo establecido en la cláusula 11, del literal B de la sección 1 - Instrucciones se procede a realizar las siguientes enmiendas:

# Se modifica el Cuadro de Presentación de las Ofertas presentado en la enmienda 1 del Comunicado N°1 quedando redactado de la siguiente forma:

| RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO Sin impuestos, sin LLSS | MONTO Sin impuestos, sin LLSS | MONTO Con impuestos, sin LLSS | MONTO IMPONIBLE | LEYES SOCIALES | MONTO Con impuestos Con LLSS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rehabilitación de Pavimento |  |
| Excavación no clasificada | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Escarificado conformación y compactación de capa de base | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Excavación en roca | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mezcla asfáltica para base negra | Ton |  |  |  |  |  |  |  |
| Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura | Ton |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución de riego bituminoso de imprimación | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución de tratamiento bituminoso simple | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución de tratamiento bituminoso doble | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución de tratamiento bituminoso sellado | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Base granular con CBR >80% | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Agregados pétreos finos para tratamiento | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico nacional | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas nacionales | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos nacionales | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fresado | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Movilización | Global |  |  |  |  |  |  |  |
| Recuperación Ambiental | Global |  |  |  |  |  |  |  |
| Señalización de Obra | Global |  |  |  |  |  |  |  |
| Camioneta con chofer | Veh.mes |  |  |  |  |  |  |  |
| Alojamiento para inspección | Casa.mes |  |  |  |  |  |  |  |
| Obras Complementarias |  |
| Excavación no clasificada de préstamo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escarificado conformación y compactación de capa de base | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Excavación de cuneta | m |  |  |  |  |  |  |  |
| Mezcla asfáltica para base negra | Ton |  |  |  |  |  |  |  |
| Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura | Ton |  |  |  |  |  |  |  |
| Mezcla asfáltica para bacheo | Ton |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución de riego bituminoso de imprimación | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución de tratamiento bituminoso doble | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sub-base granular CBR >30% | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Base granular con CBR >80% | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Base granular con CBR >80% | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Alcantarilla de caños de hormigón armado de 60 cm (sin cabezales) | m |  |  |  |  |  |  |  |
| Alcantarilla de caños de hormigón armado de 80 cm (sin cabezales) | m |  |  |  |  |  |  |  |
| Cabezales de hormigón armado para alcantarilla de caños | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cordones de hormigón armado clase VII | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico nacional | ton |  |  |  |  |  |  |  |
| Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas nacionales | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos nacionales | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fresado | m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Señalización Vertical | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Sonorizadores Acústicos | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Defensas Metálicas | m |  |  |  |  |  |  |  |
| Refugios Peatonales | c/u |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión y Ejecución del Mantenimiento |  |
| Calzada y banquina | Km.mes |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra de Arte y Faja de dominio publico | Km.mes |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguridad Vial | Km.mes |  |  |  |  |  |  |  |
| Automóvil sin chofer | Veh.mes |  |  |  |  |  |  |  |
| Automóvil con chofer | Veh.mes |  |  |  |  |  |  |  |
| Alojamiento para Director de Obra | Pers.mes |  |  |  |  |  |  |  |
| Monto total |  |
| Monto total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5% Obras Accesorias vinculadas al contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5% obras accesorias vinculadas al contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Se modifica la sección 9 – Lista de Cantidades, presentada en la Enmienda 2 del Comunicado N°1, quedando redactada de la siguiente forma:

| Grupo | RB | RUBRO | UNIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rehabilitación de Pavimento |  |
| 2 | 6 | Excavación no clasificada | m3 |  | 3675 |  |  |  |  |  |  |  | 3675 |
| 2 | 25 | Escarificado conformacion y compactación de capa de base | m2 |  | 41600 |  |  |  |  |  | 14400 | 7200 | 63200 |
| 2 | 60 | Excavación en roca | m3 |  | 1900 |  |  |  |  |  |  |  | 1900 |
| 5 | 101 | Mezcla asfaltica para base negra | Ton |  | 2240 |  |  |  |  |  |  |  | 2240 |
| 5 | 102 | Mezcla asfaltica para carpeta de rodadura | Ton |  | 14466 | 2400 |  |  |  |  |  |  | 16866 |
| 6 | 111 | Ejecución de riego bituminoso de imprimación | m2 |  | 33680 |  |  |  |  |  | 15000 | 7500 | 56180 |
| 6 | 112 | Ejecución de tratamiento bituminoso simple | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 15000 | 7500 | 22500 |
| 6 | 113 | Ejecución de tratamiento bituminoso doble | m2 |  | 13900 |  |  |  |  |  |  |  | 13900 |
| 6 | 114 | Ejecución de tratamiento bituminoso sellado | m2 |  |  |  |  |  |  |  | 51000 | 17500 | 68500 |
| 6 | 118 | Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia | m2 |  | 109973 | 32940 |  |  |  |  |  |  | 142913 |
| 7 | 133 | Base granular con CBR >80% | m3 |  | 5050 |  |  |  |  |  | 1000 | 500 | 6550 |
| 9 | 211 | Agregados petreos gruesos y medianos para tratamiento | m3 |  | 375 |  |  |  |  |  | 210 | 105 | 690 |
| 9 | 212 | Agregados petreos finos para tratamiento | m3 |  |  |  |  |  |  |  | 510 | 175 | 685 |
| 134 | 2129 | Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico | Ton |  | 1003 | 144 |  |  |  |  |  |  | 1147 |
| 134 | 2130 | Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas | m3 |  | 89 | 13.2 |  |  |  |  | 74 | 29 | 205 |
| 134 | 2131 | Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos | m3 |  | 41 |  |  |  |  |  | 18 | 9 | 68 |
| 5 | 2032 | Fresado | m3 |  | 1210 | 988 |  |  |  |  |  |  | 2198 |
| 1 | 1 | Movilización | Global |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | 71 | Recuperación Ambiental | Global |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 17 | 382 | Señalización de Obra | Global |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 81 | 914 a | Camioneta con chofer | Veh.mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| 89 | 929 | Alojamiento para inspección | Casa.mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Otras Complementarias |  |
| 2 | 6-1 | Excavación no clasificada | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2765 | 2765 |
| 2 | 8 | Excavación no clasificada de préstamo | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61 | 61 |
| 2 | 25-1 | Escarificado conformación y compactación de capa de base | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14100 | 14100 |
| 2 | 51 | Excavación de cuneta | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 3700 | 3700 |
| 5 | 101-1 | Mezcla asfáltica para base negra | Ton |  |  |  |  |  |  |  |  | 181 | 181 |
| 5 | 102-1 | Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura | Ton |  | 330 | 400 |  |  |  |  |  | 1779 | 2509 |
| 5 | 103 | Mezcla asfáltica para bacheo | Ton |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 |
| 6 | 111-1 | Ejecución de riego bituminoso de imprimación | m2 |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 13182 | 15182 |
| 6 | 113-1 | Ejecución de tratamiento bituminoso doble | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1714 | 1714 |
| 6 | 118-1 | Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia | m2 |  | 2750 |  |  |  |  |  |  | 3260 | 6010 |
| 7 | 128 | Sub base granular CBR >30% | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 302 | 302 |
| 7 | 131 | Base granular con CBR >60% | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 559 | 559 |
| 7 | 133-1 | Base granular con CBR >80% | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 | 2008 |
| 9 | 211-1 | Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 | 46 |
| 13 | 266 | Alcantarilla de caños de hormigón armado de 60 cm (sin cabezales) | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 |
| 13 | 267 | Alcantarilla de caños de hormigón armado de 80 cm (sin cabezales) | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 26 |
| 13 | 281 | Cabezales de hormigón armado para alcantarilla de caños | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |
| 13 | 282 | Cordones de hormigón armado clase VII | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 40 |
| 134 | 2129-1 | Suministro transporte y elaboración de cemento asfáltico | Ton |  | 20 | 24 |  |  |  |  |  | 119 | 163 |
| 134 | 2130-1 | Suministro transporte y elaboración de emulsiones asfálticas | m3 |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  | 7 | 8.1 |
| 134 | 2131-1 | Suministro transporte y elaboración de diluidos asfálticos | m3 |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  | 16 | 18.5 |
| 5 | 2032-1 | Fresado | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 | 80 |
| 301 | 3014 | Señalización Vertical | m2 (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 304 | 3049 | Sonorizadores Acústicos | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 41 | 621 | Defensas Metálicas | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 |
| 39 | 606 | Refugios Peatonales | c/u |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Gestión y Ejecución del Mantenimiento |  |
| 129 | 2088 | Calzada y banquina | Km.mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3704 |
| 54 | 2046 | Obra de Arte menor y mayor y Faja de dominio publico | Km.mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4306 |
| 429 | 2405 | Seguridad Vial | Km.mes (**) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3881 |
| 82 | 915 b | Automóvil sin chofer | Veh.mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| 81 | 914 b | Automóvil con chofer | Veh.mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| 89 | 930 | Alojamiento para Director de Obra | Pers.mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| Monto total |  |
|  |  | Monto total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5% obras accesorias vinculadas al contrato |  |
|  |  | 5% obras accesorias vinculadas al contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notas:

1).	(*) Incluye suministro y colocación de señales con postes de acuerdo a los diseños que entregará el Concedente, a las Normas de Señalización y a lo previsto en las ETCM.

(**) Todos los costos de reposición de señalización horizontal y vertical, incluye tachas reflectivas en los tramos donde hubo obra de rehabilitación de pavimento y obras complementarias, se considerarán prorrateados en la cuota de mantenimiento.

2).	En el caso de los ítems 2 y 3 (A° Pan de Azúcar a Acc. A San Carlos), si las  obras de rehabilitación previstas se vieran retrasadas en un plazo mayor a 3 meses respecto de la fecha aproximada de comienzo será considerado para el Contratista como un evento compensable.

3).	En virtud de lo expresado en la cláusula 3.3 del capitulo 1 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas no se considerara el 5% Obras accesorias vinculadas al contrato como un rubro en el cuadro de metraje, sino que se sumara al total.

4).	El monto total cotizado por las obras obligatorias con Impuestos y Leyes Sociales no podrá superar el 40 % del monto total de la oferta con Impuestos y Leyes Sociales excluído el 5% de las obras accesorias vinculadas al contrato.. En caso de superarse este porcentaje se reducirá el monto de las obras obligatorias y la diferencia se prorrateará en la cuota de mantenimiento de Calzada y Banquina.

# Se agrega a la cláusula 5.1.4 del Anexo2 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas la siguiente aclaración:

De todas las reposiciones de defensas metálicas que el Contratista deba realizar por deficiencias estructurales parciales o totales, para el cumplimiento de los niveles de servicio, los primeros 500 m anualmente (considerando tramos completos) deberán estar de acuerdo a  la nueva Lámina tipo 267 y 269. En caso de que no fuera necesaria la reposición de 500 m de defensas metálicas al cabo de un año, igualmente el Contratista deberá colocar la diferencia resultante en los lugares  a determinar por la Dirección de Obra ya sea para sustituir tramos existentes  o colocar tramos nuevos. En caso de que fuera necesario reponer más de 500m de defensas al cabo de un año será de aceptación para las restantes reparaciones la realización por parte del Contratista de reposiciones parciales manteniendo el diseño original de la defensa.

No se admitirán soluciones mixtas.

En caso de sustituciones de tramos existentes los tramos retirados deberán ser entregados a la DNV en los lugares indicados por la Dirección de Obra.

El Contratista deberá considerar estas reposiciones en la cuota correspondiente al ítem de mantenimiento Seguridad Vial.

# Con respecto a la cláusula CGC (55.1) de la sección 6 -  Condiciones Especiales del Contrato  se realiza la siguiente aclaración:

En aquellos contratos de mantenimiento donde este previsto el suministro de equipos de medición de reflectividad, visibilidad diurna y color, el contratista podrá solicitar a la Dirección de Obra la medición de dichos parámetros cuando lo estime necesario. A tales efectos el contratista dispondrá de hasta un máximo de 2 jornadas laborables bimensualmente de personal técnico, de común acuerdo con la Dirección de Obra.

# Se modifica la exigencia para nivel de servicio Visibilidad Nocturna Insuficiente (V5) de la cláusula 1.1 del Anexo2 de la sección 7- Especificaciones y Condiciones Técnicas, siendo la nueva exigencia, según corresponda:

Para Señales Clase 1. Tipo I Norma ASTM 4956.

| RETROREFLECTIVIDAD |
| --- |
| Amarillo | 40 |
| Blanco | 56 |
| Rojo | 12 |
| Verde | 7 |
| Azul | 3 |

Para Señales Clase 2. Tipo III Norma ASTM 4956.

| RETROREFLECTIVIDAD |
| --- |
| Amarillo | 100 cd/lux/m2 |
| Blanco | 150 cd/lux/m2 |
| Rojo | 26 cd/lux/m2 |
| Verde | 26 cd/lux/m2 |
| Azul | 13 cd/lux/m2 |

# Se modifica la exigencia para nivel Distancia lateral libre al borde de calzada  (V2), de la cláusula 1.1 del Anexo2 de la sección 7- Especificaciones y Condiciones Técnicas, siendo la nueva exigencia de hasta 2 señales en el hectómetro.

# Se agrega a la cláusula 5 del Anexo2 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas la siguiente aclaración:

Todas las señales de auxilio mecánico existentes o a colocarse deberán mantenerse en el estándar establecido en los pliegos correspondientes a excepción de lo referente a sus dimensiones y al tipo de reflectividad de la señal, debiendo mantenerse en su tipo y dimensiones de origen, .i.e. totalmente reflectivas grado ingeniero o parcialmente reflectivas según fuera su confección original.

# Se modifica el nivel de servicio Rugosidad durante el período de conservación  correspondiente a la cláusula 2.1.2 del Anexo 2 de la Sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas quedando redactada de la siguiente manera:

| Código | Denominación | Descripción | Parámetro | Método de evaluación | Exigencia | Plazo de reparación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMA Iri Con | Rugosidad durante el período de conservación | Instructivo de Rugosidad de la DNV | IRI | Rugosidad media máxima, medida en tramos de 5 km | 2.5 IRI, con tolerancia de 15%, exceptuando los tramos comprendidos entre: Ruta Interbalnearia - A° Pan de Azúcar que será de 2.8 IRI con tolerancia del 15% durante toda la duración del contrato y A° Pan Azúcar – A° Sauce y A° Sauce – Acc. a San Carlos que será de 2.8 IRI con tolerancia del 15% hasta el comienzo de la obra prevista. | 15 días |

# Con respecto a los niveles de servicio Obstáculos en toda la faja (FA Obs.), y Limpieza dentro de los montes (FA Limp.) se aclara  lo siguiente:

# La recolección de ramas con diámetro mayor a 0.03m debe hacerse dentro de los montes, fuera de los mismos se deberán recolectar aquellas ramas con diámetros superiores a 0.10m y/o aquellas que puedan ocasionar accidentes, obstrucciones en alcantarillas, fondos de cunetas, etc.

# Se modifica la Enmienda 10 del Comunicado N° 1 quedando redactada de la siguiente forma:

5.	 Ampliación de la contratación.

La contratación de la gestión y conservación por niveles de servicio podrá ser ampliada de común acuerdo entre el Contratista y el Contratante por el plazo de hasta dos años a los mismos precios y condiciones del contrato.

De igual forma, las Obras Complementarias podrán ser ampliadas hasta en un 50 % en los rubros, metrajes y precios unitarios indicados en Anexo 1 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas de acuerdo a las necesidades de la obra.

# Se modifica la respuesta a la Pregunta 37 del Comunicado N°1 quedando redactada de la siguiente forma:

Respuesta 37: En caso de presentarse una falla estructural importante que dejara fuera de servicio la estructura, no será de cargo del Contratista la reparación de la estructura en aquellos casos en que no exista incumplimiento en los niveles de servicio respectivos.

# Aclaración: Los ítems 2 y 3 se podrán desafectar del contrato de mantenimiento no antes de Noviembre de 2008, incluido los sub tramos del ítem 2 en donde se refuerza estructuralmente la calzada y se construye el carril ascendente.

El Departamento de Carreteras en la realización de los proyectos ejecutivos previstos para el ítem 2 y 3, evaluará estructuralmente dichos pavimentos incluido el carril ascendente y en función de dichos estudios, conjuntamente con el análisis de tránsito correspondiente y del porcentaje de vehículos pesados que utilicen dicho carril ascendente, determinará las posibles obras a ejecutar.

Las obras previstas para los subtramos del ítem 2 en donde se refuerza estructuralmente la calzada y se construye el carril ascendente sería la primera etapa de las obras a ejecutar en el futuro.