LICITACIÓN Nº P/05

OBRA: “Ruta 3 – Puente sobre Arroyo Grande – Ensanche, refuerzo y adecuación de accesos”

COMUNICADO Nº 1

Se pone en conocimiento de los licitantes las siguientes modificaciones a la Sección 1 - Instrucciones a los Licitantes del Pliego de Especificaciones Particulares.

- Cláusula 12.2. El recibo del depósito de la Garantía de mantenimiento de la oferta mencionado deberá presentarse e incluir fotocopia del mismo en el Sobre Nº 1 cuando el Licitante deposite la garantía con anterioridad al día de recepción de las ofertas.

- Cláusula 16.7. Se modifica su redacción, la que queda como sigue:

“16.7	La garantía de mantenimiento de la oferta podrá presentarse con 2 días hábiles de anticipación a la apertura de la licitación en la dirección del Contratante para su visto bueno quedando depositadas en el mismo, entregándose al Licitante un recibo del depósito, o en el momento de la apertura, asumiendo el Licitante la responsabilidad de su adaptación a las exigencias y las consecuencias que pudieren derivarse en caso de no cumplir las mismas. En este último caso, el Escribano actuante extenderá el recibo correspondiente.”

- Cláusula 26.3. Se elimina el último parágrafo, quedando redactada de la siguiente manera:

“26.3	Cumplida la etapa precedente, la Comisión Asesora de Adjudicaciones redactará un informe donde conste lo actuado, acompañado de la nómina de Licitantes que recomienda calificar para la instancia de apertura del Sobre N° 2 y eventualmente la nomina de los Licitantes cuya oferta recomienda rechazar, exponiendo las razones que condujeron a su rechazo.

También, cuando se produzcan varias licitaciones en las que las empresas Licitantes califiquen con requisitos establecidos en la cláusula 4 que sean compartidos, la Comisión Asesora de Adjudicaciones recomendará en su informe los limites de adjudicación simultánea de esas obras para cada empresa.”

- Cláusula 28.3. Se elimina el último parágrafo, por lo que su redacción queda como sigue:

“28.3	Cumplida la etapa precedente, la Comisión Asesora de Adjudicaciones redactará un informe donde conste lo actuado, acompañado del nombre del Licitante que recomienda adjudicar y eventualmente la nomina de los Licitantes cuya oferta recomienda rechazar, exponiendo las razones que condujeron a su rechazo.”

- Cláusula 31.2. Se deja sin efecto.

- Se aclara que en las cláusulas 4.2. b) y 4.4.a) de la Sección 1 – Instrucciones a los licitantes y en las correspondientes cláusulas de referencia de la Sección 2 – Datos del contrato, se hace referencia a “obras de carretera y/o puentes” lo que se deberá interpretar como obras viales de carretera, caminos, calles o pistas de aeropuerto y/u obras estructurales de puentes o pasajes a desnivel, con las salvedades que se establezcan en cada caso.

- Se modifica la redacción de la cláusula 4.4.b) de la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes, quedando redactada de la siguiente forma:

b) Tener experiencia como contratista principal en la ejecución de número mínimo de contratos de naturaleza y complejidad similares al objeto del contrato establecido en la Sección 2 - Datos de la licitación en el curso de los últimos cinco años (a fin de cumplir este requisito, los contratos que se consideren deberán estar terminados en un 50% como mínimo).

- Se modifica la redacción de la cláusula (4.4.d)) de la Sección 2 – Datos de la Licitación, quedando redactada de la siguiente forma:

(4.4.d)	El Representante Técnico y el Técnico Residente deberán ser personas diferentes y contar con el título y la experiencia indicada en la cláusula (4.2.g)) de la Sección 2 – Datos de la Licitación, siendo el título otorgado, revalidado u homologado por una autoridad universitaria uruguaya habilitada.

- Se aclara que las garantías a que se hace referencia en los Documentos de Licitación se deberán constituir en dólares estadounidenses, quedando sin efecto el refuerzo del 2% de garantía.

- Se modifica la redacción de la cláusula (4.4.b)) de la Sección 2 – Datos de la Licitación, quedando redactada de la siguiente forma:

(4.4.b)	Experiencia: i) como contratista principal en la construcción de al menos una obra de puente o pasaje superior nuevo  (no refuerzos y ensanches) de longitud no inferior a 45 m y luces no inferiores a 10 m en los últimos cinco años; o ii) como Contratista responsable de al menos dos obras de complejidad similar en los últimos cinco años y cuenta con un equipo técnico especializado en el tipo de obra que se licita a juicio del Licitante. En este caso se deberá acreditar la idoneidad de los integrantes del equipo y su compromiso irrevocable de participar efectiva y directamente en la ejecución del los mismos. De aceptar el Licitante la propuesta de un oferente que acredite su experiencia en base a éstas premisas, las garantías de fiel cumplimiento de contrato y su refuerzo serán incrementadas en un 50% (cincuenta por ciento).

- Se agrega a la cláusula 76 de la Sección 3 lo siguiente:

76.2	Dentro de los treinta (30) días calendario de firmado el presente contrato, el Contratista deberá presentar a la Inspección las fuentes de abastecimiento de los materiales indicados en los Documentos de licitación, Sección 2- Datos de la licitación, y los resultados de los estudios y ensayos de caracterización que permitan comprobar que los mismos satisfacen las especificaciones establecidas en la Sección 5-Especificaciones técnicas. Cuando estas Especificaciones lo indiquen, deberá además presentar un estudio geológico, petrográfico y de laboratorio de las canteras, sobre muestras representativas de la zona a explotar, extraídas conjuntamente con la Inspección. El estudio deberá indicar procedencia, espesores y profundidades a explotar y será realizado por un profesional de notoria trayectoria en esta área y en un laboratorio aprobado por la Dirección Nacional de Vialidad. Previo a su utilización el Contratista deberá presentar a la Inspección la solicitud de aprobación de la cantera adjuntando la información indicada precedentemente y los estudios y ensayos complementarios que la Inspección considere pertinentes. La Inspección dispone de veintiún (21) días calendario, a partir de la presentación de la solicitud de aprobación de cantera, para aceptar o rechazar la misma. El Contratista no podrá iniciar la explotación de la cantera antes de tener la aprobación escrita de la Inspección.”

“Con una anticipación mínima de cuarenta y cinco (45) días calendario a la iniciación prevista en el cronograma de obras aprobado de los trabajos de ejecución de mezclas para base, hormigones o mezclas asfálticas, se presentará muestra de todos los materiales, incluso asfálticos de los que se indicará proveedor, propiedades y especificaciones del fabricante; y las fórmulas de las mezclas respectivas con los estudios y ensayos realizados por un profesional de notoria trayectoria en esa área en un laboratorio aprobado por la Dirección Nacional de Vialidad, que comprueben que la misma satisface las especificaciones establecidas para las respectivas mezclas. El Contratista no podrá iniciar los trabajos antes de tener la aprobación escrita de la Inspección

- Se modifican las cláusulas 13.1 de la Sección 3 eliminándose los literales a) y b)

y  la (13.1) de la Sección 4 quedando redactada como sigue:

  - Las coberturas mínimas de los seguros serán las siguientes:

- Monto máximo de la franquicia del seguro de otra propiedad: 10% del valor de cobertura mínima.

- Cobertura mínima del seguro por pérdida o daño de otra propiedad: U$S 100.000.

- Cobertura mínima del seguro por lesiones personales o muerte de acuerdo a la Ley Nº 16.074 accidentes de trabajo.

- Cobertura mínima del seguro por lesiones personales o muerte de  terceros: U$S1.000.000.

- Se aclara que los certificados del contratante referidos en la cláusula 4.2.c) de la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes y concordantes, deberá ser emitido por la principal autoridad del contratante (director nacional, intendente, dueño, etc.) o por su inmediato jerarca (sub director, secretario, apoderado, etc.).

También se admitirán otros documentos que firmados por los jerarcas aporten la información establecida, como por ejemplo una  copia del contrato o del ultimo certificado de obra acompañado de la resolución de recepción de la obra.

- Se aclara que de acuerdo con el artículo 5.6 del anexo del contrato de la concesión, los vehículos de los contratistas directamente afectados a la construcción y mantenimiento de la concesión se encuentran exonerados del pago de los peajes operados por la CVU.

- Se modifica la cláusula 29.2 de la Sección 1 – Instrucciones a los Licitantes, agregándose el siguiente párrafo: “En particular se aplicará el precio unitario ofertado en cada uno de los rubros de suministros a cargo del Contratista a las exigencias de cantidades y plazos fijados por el Contratante

- Se autoriza a las empresas contratistas a utilizar para la ejecución de las mezclas asfáltica del tipo tambor – mezclador (Drum-Mix) o una planta continua con tambor secador a contraflujo, no mezclador, con sistema de alimentación en frío con pesado  múltiple (SPM), que no cuenten con un sistema de clasificación (zarandas) y dosificación de los agregados secos, según las presentes especificaciones, adicionales a las contenidas en el Pliego de Condiciones de la Dirección Nacional de Vialidad para la Construcción de Puentes y Carreteras y a las Especificaciones Técnicas Modificativas y/o Complementarias del anterior. En caso que se contradigan regirán las presentes especificaciones.

Materiales

Agregados

El agregado grueso y las rocas de las cuales se obtenga agregado fino a emplear en la preparación de las mezclas bituminosas, sometidos al ensayo de Desgaste en la Máquina “Los Angeles”, arrojarán un porcentaje de desgaste no mayor de 18% si es de origen basáltico y de 28 % en el resto de los materiales.

Mezcla bituminosa

Cuando se trabaje con una planta asfáltica del tipo tambor – mezclador (DRUM-MIX), ante la imposibilidad de determinar la humedad de los agregados en el instante de ser mezclados con el material asfáltico, se realizarán diariamente y paralelamente con los Ensayos Marshall, ensayos de estabilidad remanente de acuerdo a la Norma UY M 11-89 con las exigencias indicadas en las Especificaciones Técnicas Modificativas y/o Complementarias, o de inmersión - compresión según Norma AASHTO T165 y T167, no admitiéndose una pérdida de resistencia superior a 25%.

Equipos para la ejecución de capas de mezcla bituminosa

Se modifica el artículo D-3-4-1 párrafo c) del PV:

“Las tolvas para áridos en frío deberán tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura suficiente para que su alimentación se efectúe correctamente, y su separación será suficiente para evitar contaminaciones al efectuar la carga.

El número de tolvas será función del número de fracciones de árido que exija la mezcla adoptada, con un mínimo de 4.

Se usará como mínimo una tolva por cada tipo de material utilizado.

Las tolvas estarán provistas de dispositivos ajustables de dosificación a su salida.

El sistema de dosificación deberá ser por pesada continua para cada tolva independientemente, mediante células de carga electrónicas ubicadas debajo de la cinta transportadora, accionada por motor eléctrico con variador de velocidad.

Todo el sistema de pesadas debe ser controlado centralmente desde una cabina, desde donde se podrá ajustar los pesos a suministrar por cada tolva, previa corrección por la humedad de los agregados la que se determinará diariamente y coordinar con el suministro del cemento asfáltico.

Se exigirá vibrador instalado en las paredes de la tolva que alimenta la arena”.

Se modifica para el caso de plantas con tambor mezclador el Art. D. 3. 4. 1 párrafo e) del PV denominado “Secador y calentador del agregado”.

Se elimina la frase: “ La temperatura de los agregados al salir del secador será acusada por un pirómetro, ubicado en un punto libre de polvo y vibraciones y visible desde el lugar de trabajo del operador del secador”.

Se agrega la frase: “El secador se regulará de forma que la combustión sea completa, indicada por la ausencia de humo negro en el escape de la chimenea, el tiro deberá regularse de forma que la cantidad y la granulometría del polvo mineral recuperado sean uniformes”.

Se eliminan del Art.D-3-4-1 del PV los párrafos g) Cribas y h) Silos para almacenamiento de los agregados calientes.

El Art.D-3-4-1 del PV párrafo i)  se modifica de la siguiente manera:

“La dosificación de los agregados se hará mediante el sistema contínuo de pesaje en las cintas transportadoras del alimentador en frío. El sistema deberá tener una precisión de ± 0,5 %, para lo cual se tomarán las precauciones del caso.

El dosificador del material bituminoso debe ser automáticamente controlado por el sistema de pesaje de los agregados fríos, corregido por la humedad de los agregados, que será controlada cada vez que se presuma tengan variaciones, con el mínimo de una vez al día.

La planta de mezclado estará provista de dispositivos que permitan dosificar satisfactoriamente el material bituminoso, en forma de incorporar a la mezcla de agregados y relleno mineral el porcentaje adoptado, dentro de las tolerancias y temperatura especificadas.

La dosificación se podrá hacer por peso o por volumen, pero aún en este último caso la unidad dosificadora estará dispuesta en forma de permitir cómodamente la verificación, en cualquier momento, del peso del material bituminoso incorporado. La alimentación de los distintos componentes de la mezcla estará sincronizada mutuamente y existirán dispositivos automáticos que llamen la atención del operador de la unidad mezcladora, y detengan la marcha de esta y la alimentación de los materiales, toda vez que el nivel del tanque de almacenamiento de material bituminoso respectivo, descienda por debajo de la boca de salida de la tubería de succión.

La incorporación del material bituminoso a la mezcla se efectuará en forma de que su distribución sobre la mezcla de agregados y relleno mineral sea homogénea”.

Al Art. D-3-4-1 párrafo j) del PV se agrega:

“En las plantas de tambor- mezclador, éste hace la función de unidad mezcladora y por lo tanto para las mismas no rige dicho párrafo”.

Se debe garantizar la difusión homogénea del asfalto dentro del tambor de forma que no exista riesgo de contacto con la llama y no sea sometido a temperaturas inadecuadas.

Métodos constructivos

La carga de las tolvas de áridos en frío se realizará de forma que estén siempre entre el 50 y el 100% de su capacidad, sin rebosar.

Los acopios de los distintos materiales que integran la mezcla se colocarán lo suficientemente separados para no contaminarse mutuamente, tendrán forma achatada y se formarán por capas aproximadamente horizontales de espesor no mayor a un metro y medio y se mantendrán con un volumen mínimo para cinco jornadas de trabajo.

Todas las operaciones con los acopios deben orientarse a evitar la segregación de los materiales y su contaminación con los acopios vecinos y el piso, a tal fin, no se utilizarán los 15 cm inferiores de cada acopio.

El agregado grueso se suministrará fraccionado aproximadamente en los tamaños: mayor a 20, entre 20 y 13 y entre 13 y 5 mm. Los agregados finos se suministrarán separados por su origen.

Cada vez que se constate anormalidades en la granulometría de la mezcla o una vez a la semana, se efectuará un control granulométrico de los acopios.

Los dosificadores de áridos en frío se regularan de forma que se obtenga  la granulometría de la fórmula de trabajo, con las tolerancias establecidas en el PV y su caudal se ajustará a la producción prevista, debiéndose mantener constante la alimentación del secador

- Se modifica la cláusula 49.2 de la Sección 3 – Condiciones del contrato, quedando redactada como sigue:

Cuando se produzca atraso en cualquiera de los meses respecto del Preventivo de flujo de fondos (PFF) correspondiente al Plan de desarrollo de los trabajos (PDT), elaborado a precios básicos del contrato y ajustados con los aumentos y disminuciones del mismo, el Contratante podrá aplicar al Contratista una multa de hasta 5% de la diferencia entre el monto de obra que debió haberse ejecutado y el realmente ejecutado. Dicha multa solo se aplicará si la diferencia mencionada anteriormente es superior al 10%.

A efectos de calcular la multa, los montos de obra realmente ejecutada y que debió ejecutarse serán actualizados mediante las fórmulas de ajuste paramétrico indicadas en la cláusula 47 de la Sección 3. El Contratante podrá deducir dicha multa de los pagos que se adeudaren al Contratista.

- Sección3 Cláusula 71.1 a). Se aclara que se considerarán instaladas en el lugar de la obra las plantas empleadas para la elaboración de mezclas asfálticas y hormigones, según corresponda, ubicadas a una distancia menor a los 20 (veinte) kilómetros de cualquiera de los extremos de la obra.

- Se modifica la cláusula 43 de la Sección 3 que queda redactada como sigue:

43.1	Los pagos se tramitarán por certificados mensuales expedidos de oficio por la contratante, y se harán efectivos en moneda nacional, por ésta en su domicilio, a los veintiocho días calendario subsiguientes al mes del certificado.

Una vez elaborado el certificado de obra, el Contratante, entregará una copia al Contratista, quién dispondrá de tres días hábiles para la presentación de la factura. Las planillas de aportaciones por concepto de seguridad social deberán presentarse en la Dirección Nacional de Vialidad, hasta el día hábil siguiente a la fecha del cierre del plazo de su presentación en el Banco de Previsión Social.

El plazo para el pago del certificado, se interrumpirá en la misma cantidad de días calendario que la demora en presentar la planilla de aportaciones por concepto de seguridad social y la factura.

En las situaciones que el contratista prevea cesiones de crédito provenientes del certificado de obra, deberá acompañar con la factura, una petición firmada por el representante legal de la empresa notificando a la contratante esa intención. Dicha cesión o el aviso de su desistimiento, deberá concretarse en el término de 5 (cinco) días hábiles. Vencido dicho término, el plazo de 28 (veintiocho) días para el pago del certificado, se interrumpirá en el mismo número de días calendario que la demora en presentar la petición mencionada, aplicándose este criterio tanto para los descuentos como para los recargos.

De realizarse pagos atrasados o adelantados, se aplicarán descuentos o recargos respectivamente, que serán calculados sobre las cantidades líquidas en moneda nacional anticipadas o atrasadas en cada certificado.

A los efectos del cálculo de los descuentos y recargos, se tomará como tasa activa vigente de ese momento la tasa de interés determinada como promedio aritmético de las tasas de empresas de intermediación financiera, en moneda nacional no reajustable para empresas, para plazos menores y mayores a 1 año, calculadas por el BCU para los tres meses previos al anterior al que se hubieran ejecutado las obras que se liquidan.

Cuando se adeuden conjuntamente crédito y recargo, las imputaciones de pago se harán en primer término al recargo.

Si el descuento o recargo por pago anticipado o atrasado en su caso no se pudiera efectuar en el mismo certificado de obra que se abona, el Contratante de oficio podrá liquidar las diferencias correspondientes en los certificados subsiguientes.

En caso de discrepancia con el monto total de un certificado, se liquidará la cantidad sobre la que exista acuerdo. Si la reclamación del contratista resultara correcta, sobre la diferencia reclamada correrá el interés correspondiente. Las entregas parciales estarán sujetas a las rectificaciones que puedan resultar de la liquidación final.

Si el Contratista tuviera alguna deuda con la Contratante, y se le correspondiera abonar intereses, los mismos serán deducidos de su deuda en compensación.

Si el Contratista hubiera generado al Contratante deudas con el BPS, no tendrá derecho a que se liquiden intereses, si correspondieran, por hasta el monto generado.

El Contratista únicamente tendrá derecho a cobrar recargos cuando acredite fehacientemente haber cumplido con los plazos establecidos para la presentación de facturas, y presentado en tiempo y forma las planillas de aportaciones por concepto de seguridad social al BPS y, no haber generado deudas al Contratante por este concepto.

Todos los trabajos y gastos afectados y derivados del contrato estarán incluidos en la cotización de los items correspondientes, por lo que no serán objeto de pago por separado.

43.2	El Contratante no pagará los rubros de las obras para los cuales no se hayan especificado precios en el Cuadro de metrajes, y se entenderá que están cubiertos por otros precios del contrato.

El Contratante se reserva el derecho de no certificar para su pago montos de obra realizada que superen lo establecido en el Preventivo de flujo de fondos (PFF) presentado por la empres氁氬瀴瀔炉瀁瀁瀁瀁瀁瀁瀁﷽ﴀ﷽﷽ý氁氁氬瀴瀔炉瀁瀁瀁瀁瀁瀁瀁﷽ﴀ﷽﷽ý氁氁氬瀴瀔炉瀁瀁瀁瀁瀁瀁瀁﷽ﴀ﷽﷽ý뀟⿐뀠㷠뀡ڥ뀢ڥ連։逤։뀥뀟⿐뀠㷠뀡ڥ뀢ڥ連։뀟⿐뀠㷠뀡ڥ뀢ڥ連։逤։뀥뀟⿐뀠㷠뀡ڥ뀢ڥ連։逤։뀥뀟⿐뀠㷠뀡ڥ뀢ڥ連։逤։뀥뀟⿐뀠㷠뀡ڥ뀢ڥ連։逤։뀥