Licitación P/26

## Ruta 10 – Nuevo Puente sobre el Aº José Ignacio

## COMUNICADO N° 1

Montevideo, 3 de abril de 2008

- Al amparo de lo establecido en la cláusula 11 de los Documentos de licitación se realizan las siguientes enmiendas.

1) En la Sección 7 Especificaciones y condiciones técnicas se agrega el artículo:

5.8 	Servicios públicos

A los efectos de prever el pago de las tareas de remoción y traslado o re colocación de los servicios públicos que se vean afectados por el nuevo trazado, tanto sean estos aéreos o subterráneos, los Licitantes deberán cotizar en el rubro 1302 “Ayuda para adecuación de Servicios Públicos” (global) un monto de $ 1.200.000 (pesos uruguayos un millón doscientos) más impuestos que se pagarán de acuerdo con lo establecido en las  ETCM.

2) En la misma Sección se modifica el artículo 5.1 literales c) y k) de la siguiente manera:

c) La longitud del puente, el área de desagüe y la franquía no serán inferiores a la del puente existente.

k) Juntas: no se permiten más de dos juntas intermedias además de las extremas.  Su diseño deberá ser aprobado por el Contratante, previo a su ejecución.

y se agrega el numeral n):

n) Ductos: de ambos lados del puente se dispondrán ductos de dimensiones útiles no inferiores a 0.40m de ancho y 0.25m de profundidad. Dentro de las veredas del puente actual existen ductos, que no se corresponden con los planos existentes.

RAMIRO RODRÍGUEZ BUÑO

INGENIERO CIVIL