### Licitación M/23

### COMUNICADO Nº 5

### Mantenimiento por Niveles de Servicio de Ruta 3

### Tramo comprendido entre: A° Grande (243K000) –Ramal Represa (494k200) y Ramal Acceso Represa de Salto Grande.

### 25 de octubre de 2007

# Al amparo de lo establecido en la cláusula 11, del literal B de la sección 1 - Instrucciones se procede a realizar las siguientes enmiendas:

# Se modifica la enmienda N°2 del comunicado N°4  en lo referente a Regularización de desnivel con material granular  quedando redactada de la siguiente forma:

# “Regularización de desnivel con material granular: Este tipo de solución se plantea cuando la diferencia de nivel entre el borde del pavimento y la banquina adyacente es superior a los 0.02 m.

# El objetivo de los trabajos consiste en la eliminación del desnivel existente mediante un recargo con material granular y la posterior ejecución de un riego de imprimación y un tratamiento bituminoso simple.

# Estos trabajos se pagarán al precio unitario establecido en los rubros:

# 25		Escarificado, conformación y compactación de capa de base (m2).

# Ejecución de riego bituminoso de imprimación (m2).

# 112		Ejecución de tratamiento bituminoso simple (m2).

# Base granular CBR ( 80% (con transporte) (m3).

# 211		Agregados pétreos gruesos y medianos para tratamiento (m3).

# 2130	Suministro, transporte y elaboración de emulsión asfálticas nacionales (m3).

# 2131	Suministro, transporte y elaboración  de diluidos asfálticos nacionales (m3). “

# En referencia a la enmienda N°3 del Comunicado N°4 se realiza la siguiente modificación:

La distancia del borde externo a considerar será de 6 metros en lugar de 10 metros.

# En referencia a la enmienda N°4 del Comunicado N°4 se realiza la siguiente aclaración:

# El numeral correspondiente a la cláusula “Accesos al Puente Internacional Paysandú” es 2.1.12 en lugar de 1.2.11.

# En referencia a la enmienda N°5 del Comunicado N°4 se realiza la siguiente modificación:

# Se modifica el siguiente párrafo:

# “Si durante el desarrollo de las obras a realizar en las Obras de Rehabilitación de Pavimentos previstas para los Item  1, 2, 3, 5, 6, 14, 21, 22, y 23 surgen ajustes en el diseño que ocasionan variaciones en las cantidades y por consecuencia en el monto de dicha obra se procederá de la siguiente forma:

# Cuando el metraje efectivamente ejecutado de un rubro de una obra supere el metraje de dicho rubro previsto en el diseño, se pagará hasta el metraje previsto en el diseño.

# Cuando el metraje efectivamente ejecutado de un rubro de una obra no supere el metraje de dicho rubro previsto en el diseño, se pagará el metraje efectivamente ejecutado.”

# , quedando redactado de la siguiente forma:

# “Si durante el desarrollo de las obras a realizar en las Obras de Rehabilitación de Pavimentos previstas para los Item  1, 2, 3, 5, 6, 15, 21, 22, y 23 surgen ajustes en el diseño que ocasionan variaciones en las cantidades y por consecuencia en el monto de dicha obra se procederá de la siguiente forma:

# Cuando el metraje efectivamente ejecutado de un rubro de una obra supere el metraje de dicho rubro previsto en el diseño, se pagará hasta el metraje previsto en el diseño.

# Cuando el metraje efectivamente ejecutado de un rubro de una obra no supere el metraje de dicho rubro previsto en el diseño, se pagará el metraje efectivamente ejecutado.”

# En referencia a la enmienda N°6 del Comunicado N°4 se modifican las exigencias de compactación para capas de rodadura de espesor mayor a 5 cm quedando redactadas de la siguiente manera:

| Compactación | Porcentaje de pago |
| --- | --- |
| Igual o mayor a 98% | 100 |
| Mayor o igual a 97% y menor a 98% | 88 al 99 proporcionalmente al porcentaje de compactación |
| Mayor o igual a 96% y menor a 97% | 75 |