### Licitación M/21

### Rehabilitación y Mantenimiento de Ruta 1 entre Ruta 45 y la Ciudad de Colonia

### COMUNICADO N° 3

# Al amparo de lo establecido en la cláusula 11, del literal B de la sección 1 - Instrucciones se procede a realizar las siguientes enmiendas:

# Se modifica del Cuadro de Presentación de las Ofertas presentado en la enmienda 1 del Comunicado N°2 el rubro sonorizadores acústicos quedando  de la siguiente forma:

| RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO sin impuestos, y sin LLSS | MONTO sin Impuestos y sin LLSS | MONTO con Impuestos y sin LLSS | MONTO IMPONIBLE | LEYES SOCIALES | MONTO con Impuestos y con LLSS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sonorizadores acústicos | M2 |  |  |  |  |  |  |  |

# Se modifica da la Lista de Cantidades presentada en la enmienda 2 del Comunicado N° 2, quedando de la siguiente forma:

| GRUPO | RB | Rubro | Unidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sonorizadores acústicos | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 |

# En referencia a la Pregunta 19 del Comunicado N°2 se modifica la respuesta quedando redactada de la siguiente manera:

Pregunta 19: Defensas metálicas.

Las defensas metálicas existentes, ¿hay que adaptarlas al nuevo diseño de la DNV? En caso afirmativo, ¿cuál sería el plazo para la readecuación?

Respuesta: En referencia a las defensas metálicas:

Las defensas existentes podrán mantenerse en acuerdo a lo establecido en Lámina Tipo DNV n° 252 y Especificaciones Anexas, en tanto y cuanto cumplan con los niveles de servicio establecidos en este pliego.

Si un tramo de defensa metálica no cumpliera con las exigencias previstas -de acuerdo a la evaluación del Concedente-, el mismo deberá ser sustituido en toda su longitud de acuerdo a lo previsto en lámina tipo DNV n° 267, 269 y especificaciones anexas. El plazo de reparación máximo será de 6 días calendario.

Los tramos de defensa metálica nueva a instalarse deberán cumplir con lo previsto en láminas tipo DNV n° 267, 269 y especificaciones anexas.

# Se modifica el artículo 5.2 del Anexo 2 de la Sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas quedando redactada de la siguiente manera:

5.2 Señalización horizontal

Pintura del pavimento.

Se pintarán todos los tramos, en eje y bordes, así como los cebreados y otras demarcaciones previstas según la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal y el Concedente.

La pintura de las líneas y marcas a utilizar deberá ser antiderrapante, y la reflectividad de la marca deberá lograrse con microesferas de vidrio tipo pre-mix y tipo drop-on.

El Contratista procederá al replanteo de las fajas a pintar, con la supervisión del Concedente, con marcas de pintura o similar que constituyan una guía de precisión a las máquinas marcadoras.

El Contratista procederá a señalizar convenientemente la zona de trabajo a fin de prevenir accidentes y provocar el mínimo de inconvenientes al tránsito de la ruta.

La evaluación de Señalización Horizontal se realizará de acuerdo a los procedimientos previstos en la Norma Uruguaya de Señalización Horizontal y Adjunto. Se adoptará para cada línea en cada parada un valor único representativo de cada parámetro evaluado. Dicho valor se adoptará como representativo de todos los hectómetros de la parada.

Todos los tramos que el Contratista recibiera con demarcación de bordes sonorizados, o en los que estuviera prevista su ejecución en el presente pliego, deberán mantenerse durante toda la duración del contrato con la misma configuración y diseño y cumpliendo con los estándares de servicio especificados.

Tachas reflectivas

Las tachas reflectivas se instalarán en todos los tramos en el eje. Adicionalmente se instalarán en los bordes cada 48 metros en puentes y alcantarillas que presenten un estrechamiento de calzada en una distancia de 500 metros en cada acceso y sobre la rodadura misma, y en empalmes y accesos a centros poblados 500 metros antes de cada acceso. Asimismo se colocarán en todo otro punto que indicara la Dirección del Contrato.

Deberán estar en servicio  ( sin los defectos indicados en la tabla correspondiente) como mínimo el 90% de las tachas totales requeridas para cada tramo, y el 100% en curvas.

En los tramos en que se ejecuten obras según lo dispuesto, durante el periodo previo al inicio de las mismas no regirá la exigencia de cumplimiento de los Niveles de Servicio estipulados para las tachas reflectivas.

# Se modifica el nivel de servicio correspondiente a Exceso en la altura del césped en la faja pública en el artículo 6.1 del Anexo 2 de la Sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas quedando redactada de la siguiente manera:

| Código | Denominación | Descripción | Parámetro | Método de evaluación | Exigencia | Plazo de reparación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FA Ces | Exceso en la altura del césped en la faja pública | Gramíneas, leguminosas y malezas que integran el tapiz vegetal | Altura | Por inspección visual y métrica | En las cunetas y cauces y cauces: 15 cm A ambos lados de la ruta, hasta los 15 m desde el borde de la banquina: 15 cm En el resto de la faja: 50 cm En áreas de descanso: 15 cm | 7 días |

Montevideo, 17 de abril de 2007.