Licitación P/24

Ruta 11 - Adecuación de puentes entre Km. 133 y Km. 155

## COMUNICADO N° 1

I) Al amparo de lo establecido en la cláusula 11 de los Documentos de licitación se realizan las siguientes enmiendas.

1)	Se sustituyen los siguientes artículos de la Sección 2 – Datos de la Licitación, quedando redactados de la siguiente forma:

#### i)	IAL (5.1.b) Calificación del Licitante

Volumen total de obras de carreteras y/o puentes, u obras de envergadura y complejidad similar, realizadas en los últimos 5 años por un monto mínimo de U$S 7:400.000 (Impuestos y leyes sociales incluidas).

Se indicará volumen de obras de carreteras y/o puentes (obras viales de carretera, caminos, estructuras de puentes o pasajes a desnivel), describiendo: país, contratante, tipo de obra, fecha de recepción o prevista de terminación, monto del contrato o monto ejecutado.

Certificado del contratante de la obra, incluyendo tipo de obra, fecha de recepción o fecha prevista de terminación, monto del contrato o monto ejecutado.

A fin de cumplir este requisito, los contratos que se consideren deberán estar terminados en un 50% como mínimo.

ii)	IAL (5.1.c) Experiencia del Licitante

Deberá acreditar experiencia en la ejecución de al menos una obra de carretera en los últimos 10 años y al menos una obra de puente en igual período, u obras de envergadura y complejidad similar.

Indicará los Contratos de igual o similar naturaleza y magnitud al del objeto del llamado en cuestión, describiendo: país, contratante, contacto, tipo de obra, magnitud representativa del tipo de obra, monto del contrato o monto ejecutado. En caso de haber formado parte de un consorcio, especificar porcentaje de participación y los trabajos en cuales intervino

Certificado del contratante de la obra, incluyendo tipo de obra, magnitud representativa del tipo de obra, monto del contrato o monto ejecutado, satisfacción con la calidad de la obra.  Estos certificados deberán ser emitidos por la principal autoridad del contratante (director nacional, intendente, dueño, etc.) o por su inmediato jerarca (sub director, secretario, apoderado, etc.). También se admitirán otros documentos que firmados por los jerarcas aporten la información establecida, como por ejemplo una copia del contrato, o del último certificado de obra acompañado de la resolución de recepción de la obra

A fin de cumplir este requisito, los contratos que se consideren deberán estar terminados en un 50% como mínimo.

iii)	IAL (5.1.g) Personal técnico propuesto para el contrato

1) Representante Técnico: un ingeniero civil con no menos de 10 años de experiencia en obras viales u obras de envergadura y complejidad similar.

2) Equipo técnico redactor de proyecto: según lo requerido en la Sección 7.

3) Técnico residente: un ingeniero civil con no menos de 5 años de experiencia en obras de carreteras y puentes. Se requerirá una dedicación mínima en obra de 5 días a la semana.

4) Asesores técnicos: Si el diseño o los procedimientos constructivos de los puentes escapan de los usuales en el país, se deberán proponer aquéllos que cuenten con la idoneidad pertinente.

Para los trabajos de pilotaje, pretensado o montaje de estructuras metálicas un ingeniero especializado en el correspondiente sistema constructivo.

Se requerirá su presencia en obra al menos durante la construcción de la o las etapas especiales.

2)	En la Sección 7 - Especificaciones y Condiciones Técnicas se realizan las siguientes aclaraciones:

i) Losas de acceso

Las losas de acceso de todos los puentes tendrán un sobrepiso de carpeta asfáltica del mismo espesor que los tableros.

## ii)	Se sustituye el artículo 4.3 por el siguiente:

## 4.3	Demolición del puente existente y accesos

Una vez concluido y habilitado a la circulación el nuevo trazado, se procederá a demoler el puente existente hasta el nivel del terreno natural, respetando las especificaciones contenidas en las Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental de la DNV. Los escombros provenientes de la demolición deberán ser retirados y colocados en el lugar indicado por el Director de Obra, a una distancia no mayor a 20 km.

Estos trabajos se pagarán al  precio unitario correspondiente al rubro:

586  “Demolición de puente existente”.

También se deberá retirar el terraplén existente entre la progresiva 133km800 y el puente existente, de forma de permitir el correcto funcionamiento del nuevo puente, respetando las especificaciones contenidas en las Especificaciones Ambientales Generales del Manual Ambiental de la DNV. El Contratista podrá optar entre enviar este material a depósito a un lugar propuesto por el Contratista y aprobado por el Director de Obra, a una distancia no mayor a 15 km, o por la construcción de los nuevos accesos con un talud lateral con una pendiente adecuada (mayor o igual a 1:1.5) y una vez habilitada la circulación por la nueva calzada proceder a extender los taludes, cuidando de realizar en cada capa un diente que vincule los dos terraplenes.