Licitación P/26

## Ruta 10 – Nuevo Puente sobre el Aº José Ignacio

Montevideo, 23 de abril de 2008

## COMUNICADO N° 3

Al amparo de lo establecido en la cláusula 10 se realizan las siguientes aclaraciones.

Consulta 1:

En el pliego de Condiciones, sección 7 art. 2 – Descripción de las Obras, se dice “con el objeto de mejorar las condiciones estructurales e hidráulicas que presenta el actual cruce de Ruta 10 con el Ao. José Ignacio, se ha previsto la construcción de un puente insumergible de 10,20 m de ancho de calzada. La nueva estructura se realizará en el mismo emplazamiento que la actual” ... y en el art. 5.1 b se dice que “la cota de firme terminado no podrá modificarse respecto a la cota existente”.

Se pregunta si se nos puede informar cual es la cota de pavimento del actual puente.

Respuesta:

La cota de pavimento actual surge de las láminas del proyecto y deberá ser verificada in situ.

Consulta 2:

El puente actual tiene 8 m de calzada y dos veredas de 0,65 m cada una, lo que da un ancho total de 9,30 m. Se pide que el nuevo puente tenga un ancho de 10,20 m entre pie de barreras New Jersey, lo que da un ancho total de aprox. 11 m.

Se pregunta si en el nuevo puente se respeta el eje longitudinal del existente.

Respuesta:

Sí, el nuevo puente deberá mantener el eje longitudinal del existente.

Consulta 3:

En el art. 5.1 c se establece que la franquía será de 0,70 m respecto a la máxima creciente conocida. En la lámina 2 de los recaudos aparecen 2 niveles de MCC: 1 de 2,33 m (correspondiente a la MCC del océano) y la otra de 1,59 m (correspondiente a la MCC de la Laguna).

Se pregunta cual de las 2 cotas hay que tomar.

Respuesta:

Está contestado en el Comunicado N° 1, donde se indica que la franquía no podrá ser inferior a la del puente existente.

Consulta 4:

En el art. 2 – Descripción de las obras, de la sección 7 se dice que se alerta sobre la existencia de cables de alta tensión en el lado sur y de la fibra óptica en el lado norte en las veredas.

Se pregunta: 	a) Si el contratista debe retirar los cables

b) Si los debe volver a instalar en el nuevo puente

Respuesta:

Sí, se deben retirar y volver a instalar en el nuevo puente, trabajo que será objeto de pago de acuerdo a lo indicado en el Comunicado N° 1.

Consulta 5:

Según el art. 5.1 – Condiciones del Proyecto, se dice que el proyecto incluirá losas de acceso, terraplenes de acceso con su cementado, revestimiento, muro de fundación en los 15 m adyacentes al puente, evitando afectar el enrocado que se encuentra en las cabeceras.

Se pregunta: ¿ello implica que deberán demolerse las losas de acceso, muro de fundación del revestimiento, revestimiento y luego rehacerse?

Se solicita también que se indiquen las disposiciones relativas a dicho apartado a saber: altura de terraplén cementado, fundaciones de muro de revestimiento (pilotes o fundación directa), etc.

Respuesta:

Se admitirá la incorporación de partes de revestimientos y muros de fundación previa verificación de su buen funcionamiento, lo que permitiría interferir lo menos posible con las cabeceras del puente existente y los enrocados de protección,  sin embargo no se permitirá la incorporación de ninguna parte del estribo con fines estructurales.

En caso de no reaprovechar revestimientos y muros de fundación, el proyecto de los mismos deberá cumplir con las prescripciones del Pliego

En cuanto las losas de acceso existentes no se podrán reaprovechar.

Consulta 6:

Una empresa ha comprado los recaudos extendiéndosele factura y recibo a su nombre;

Se pregunta si para el caso de presentar oferta bajo la modalidad de Compromiso de Consorcio, es necesario que la(s) empresa(s) participante(s) en dicho acuerdo también adquiera(n) el Pliego de Condiciones o es suficiente con el ya adquirido por la empresa?

Respuesta:

Es suficiente con el Pliego ya comprado.

Consulta 7:

Se pregunta si se puede utilizar la arena del lugar a efectos de realizar la ejecución de una ataguía para la construcción de pilotes, cabeceras y en general, demolición y construcción del nuevo puente.

Respuesta:

No se permite.

RAMIRO RODRÍGUEZ BUÑO

INGENIERO CIVIL