### Licitación M/15

### Mantenimiento por Niveles de Servicio y Obras de rehabilitación en Ruta 5 tramo: Centenario (245k000) – Rivera (502k700)

### COMUNICADO N° 2

# Al amparo de lo establecido en la cláusula 11, del literal B de la sección 1 - Instrucciones se procede a realizar las siguientes enmiendas:

# Se modifica el Cuadro de Presentación de las Ofertas de la cláusula 3, del capitulo 1 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas quedando redactado de la siguiente forma:

| RUBRO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO Sin impuestos, sin LLSS | MONTO Sin impuestos, sin LLSS | MONTO Con impuestos, sin LLSS | MONTO IMPONIBLE | LEYES SOCIALES | MONTO Con impuestos Con LLSS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mejora del pavimento |  |
| Pavimento de hormigón a reacondicionar |  |
| Bacheo en espesor total | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavimento de mezcla asfáltica |  |
| Bacheo en espesor total | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bacheo en espesor parcial | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Refuerzo de 0.05 m de espesor mínimo | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Refuerzo de 0.07 m de espesor mínimo | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Fresado y reposición en pavimento de mezcla asfáltica | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bacheo en mezcla asfáltica | ton |  |  |  |  |  |  |  |
| Fresado | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura | ton |  |  |  |  |  |  |  |
| Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico | ton |  |  |  |  |  |  |  |
| Banquina |  |
| Construcción de banquinas con mezcla asfáltica de 0.05 m de espesor | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Construcción de banquinas con mezcla asfáltica de 0.07 m de espesor | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento bituminoso simple en banquinas | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento bituminoso de sellado en banquinas | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Obras accesorias |  |
| Refuerzo con Mezcla Asfáltica de 0.09 m | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Refuerzo con Mezcla Asfáltica de 0.12 m | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tratamiento bituminoso doble en empalmes | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Cordones separadores con Mezcla Asfáltica | m |  |  |  |  |  |  |  |
| Pavimento de hormigón | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Movilización | Global |  |  |  |  |  |  |  |
| Recuperación Ambiental | Global |  |  |  |  |  |  |  |
| Señalización de obra | Global |  |  |  |  |  |  |  |
| Camioneta con chofer | Veh.mes |  |  |  |  |  |  |  |
| Alojamiento para inspección | Casa.mes |  |  |  |  |  |  |  |
| Obras complementarias |  |
| Calzada de servicio | m |  |  |  |  |  |  |  |
| Sonorizadores acústicos | m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Defensas metálicas | M |  |  |  |  |  |  |  |
| Refugios peatonales | c/u |  |  |  |  |  |  |  |
| Dársenas | c/u |  |  |  |  |  |  |  |
| Señalización Vertical | m2 (*) |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión y Ejecución del Mantenimiento |  |
| Calzada y banquina | Km.mes |  |  |  |  |  |  |  |
| Obras de arte menor, mayor y faja pública | Km.mes |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguridad Vial | Km.mes (**) |  |  |  |  |  |  |  |
| Automóvil sin chofer | Veh.mes |  |  |  |  |  |  |  |
| Automóvil con chofer | Veh.mes |  |  |  |  |  |  |  |
| Alojamiento para Director de Obra | Pers.mes |  |  |  |  |  |  |  |
| Monto total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monto total |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 % Obras accesorias vinculadas al contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 % Obras accesorias vinculadas al contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Se modifica la sección 9 – Lista de Cantidades, quedando redactada de la siguiente forma:

| Grupo | RB | RUBRO | UNIDAD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavimento de hormigón a reacondicionar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 547 | Bacheo en espesor total | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |
| Pavimento de mezcla asfáltica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 2300 | Bacheo en espesor total | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 140 | 2301 | Bacheo en espesor parcial | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |
| 141 | 2310 | Refuerzo de 0.05 m de espesor mínimo | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35500 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35500 |
| 141 | 2314 | Refuerzo de 0.07 m de espesor mínimo | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51000 |
| 141 | 2315 | Fresado y reposición en pavimento de mezcla asfáltica | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000 |
| 140 | 2305 | Bacheo en mezcla asfáltica | ton |  |  |  |  |  |  |  |  | 900 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |
| 151 | 2375 | Fresado | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 | 4000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |
| 5 | 102 | Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura | ton |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |
| 134 | 2129 | Suministro, Transporte y Elaboración de Cemento Asfáltico | ton |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |
| Banquina |  |
| 141 | 2310-1 | Construcción de banquinas con mezcla asfáltica de 0.05 m de espesor | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 17000 |
| 141 | 2310-2 | Construcción de banquinas con mezcla asfáltica de 0.07 m de espesor | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25000 |
| 142 | 2324 | Tratamiento bituminoso simple en banquinas | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64600 | 64600 |
| 142 | 2322 | Tratamiento bituminoso de sellado en banquinas | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62700 | 62700 |
| Obras accesorias |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 2314-1 | Refuerzo con Mezcla Asfáltica de 0.09m de espesor | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27750 |
| 141 | 2314-2 | Refuerzo con Mezcla Asfáltica de 0.12m de espesor | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1120 |
| 142 | 2323 | Tratamiento bituminoso doble en empalmes | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 |
| 303 | 3036 | Cordones separadores con Mezcla Asfáltica | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |
| 32 | 532 | Pavimento de hormigón | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 450 |
| 1 | 1 | Movilización | Global |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | 71 | Recuperación Ambiental | Global |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 17 | 382 | Señalización de obra | Global |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 81 | 914a | Camioneta con chofer | Veh.mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| 89 | 929 | Alojamiento para inspección | Casa.mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Obras complementarias |  |
| 148 | 2355 | Calzada de servicio | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1200 |
| 304 | 3049 | Sonorizadores acústicos | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 41 | 621 | Defensas metálicas | m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7300 |
| 39 | 606 | Refugios Peatonales | c/u |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 144 | 2337 | Dársenas | c/u |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| 301 | 3014 | Señalización Vertical | m2 (*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |
| Gestión y ejecución del mantenimiento |  |
| 129 | 2088 | Calzada y Banquina | Km.mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8560 |
| 54 | 2046 | Obras de arte menor, mayor y Faja de dominio publico | Km.mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11360 |
| 429 | 2405 | Seguridad Vial | Km.mes (**) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10870 |
| 82 | 915b | Automóvil sin chofer | Veh.mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| 81 | 914b | Automóvil con chofer | Veh.mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| 89 | 930 | Alojamiento para Director de Obra | Pers.mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| Monto Total |  |
| Monto Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5% de obras accesorias vinculadas al contrato |  |
| 5% de obras accesorias vinculadas al contrato |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notas:

1).	(*) Incluye suministro y colocación de señales con postes de acuerdo a los diseños que entregará el Concedente, a las Normas de Señalización y a lo previsto en las ETCM.

(**) Todos los costos de reposición de señalización horizontal y vertical, incluye tachas reflectivas en los tramos donde hubo obra de rehabilitación de pavimento y obras complementarias, se considerarán prorrateados en la cuota de mantenimiento.

2).	En el caso de los ítems 9 y 10 (A° Malo – Acc. A° Tranqueras), si las  obras de rehabilitación previstas se vieran retrasadas en un plazo mayor a 3 meses respecto de la fecha aproximada de comienzo será considerado para el Contratista como un evento compensable.

3).	En virtud de lo expresado en la cláusula 3.3 del capitulo 1 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas no se considerará el 5% Obras accesorias vinculadas al contrato como un rubro en el cuadro de metraje, sino que se sumará al total.

4).	El monto total cotizado por las obras obligatorias (no incluye las obras complementarias ni las cuotas de mantenimiento ni los suministros de vehículos o alojamientos) con Impuestos y Leyes Sociales no podrá superar el 35 % del monto total de la oferta con Impuestos y Leyes Sociales excluido el 5% de las obras accesorias vinculadas al contrato. En caso de superarse este porcentaje se reducirá el monto de las obras obligatorias y la diferencia se prorrateará en la cuota de mantenimiento de Calzada y Banquina.

# Se agrega a la cláusula 5.1.4 del Anexo2 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas la siguiente aclaración:

De todas las reposiciones de defensas metálicas que el Contratista deba realizar por deficiencias estructurales parciales o totales, para el cumplimiento de los niveles de servicio, los primeros 500 m anualmente (considerando tramos completos) deberán estar de acuerdo a  la nueva Lámina tipo 267 y 269. En caso de que no fuera necesaria la reposición de 500 m de defensas metálicas al cabo de un año, igualmente el Contratista deberá colocar la diferencia resultante en los lugares  a determinar por la Dirección de Obra ya sea para sustituir tramos existentes  o colocar tramos nuevos. En caso de que fuera necesario reponer más de 500m de defensas al cabo de un año será de aceptación para las restantes reparaciones la realización por parte del Contratista de reposiciones parciales manteniendo el diseño original de la defensa.

No se admitirán soluciones mixtas.

En caso de sustituciones de tramos existentes los tramos retirados deberán ser entregados a la DNV en los lugares indicados por la Dirección de Obra.

El Contratista deberá considerar estas reposiciones en la cuota correspondiente al ítem de mantenimiento Seguridad Vial.

# Con respecto a la cláusula CGC (55.1) de la sección 6 -  Condiciones Especiales del Contrato  se realiza la siguiente aclaración:

En aquellos contratos de mantenimiento donde este previsto el suministro de equipos de medición de reflectividad, visibilidad diurna y color, el contratista podrá solicitar a la Dirección de Obra la medición de dichos parámetros cuando lo estime necesario. A tales efectos el contratista dispondrá de hasta un máximo de 2 jornadas laborables bimensualmente de personal técnico, de común acuerdo con la Dirección de Obra.

# Se modifica la exigencia para nivel de servicio Visibilidad Nocturna Insuficiente (V5) de la cláusula 5.1.1 del Anexo2 de la sección 7- Especificaciones y Condiciones Técnicas, siendo la nueva exigencia, según corresponda:

Para Señales Clase 1. Tipo I Norma ASTM 4956.

| RETROREFLECTIVIDAD |
| --- |
| Amarillo | 40 |
| Blanco | 56 |
| Rojo | 12 |
| Verde | 7 |
| Azul | 3 |

Para Señales Clase 2. Tipo III Norma ASTM 4956.

| RETROREFLECTIVIDAD |
| --- |
| Amarillo | 100 cd/lux/m2 |
| Blanco | 150 cd/lux/m2 |
| Rojo | 26 cd/lux/m2 |
| Verde | 26 cd/lux/m2 |
| Azul | 13 cd/lux/m2 |

# Se modifica la exigencia para nivel Distancia lateral libre al borde de calzada  (V2), de la cláusula 5.1.1 del Anexo2 de la sección 7- Especificaciones y Condiciones Técnicas, siendo la nueva exigencia de hasta 2 señales en el hectómetro.

# Se agrega a la cláusula 5 del Anexo2 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas la siguiente aclaración:

Todas las señales de auxilio mecánico existentes o a colocarse deberán mantenerse en el estándar establecido en los pliegos correspondientes a excepción de lo referente a sus dimensiones y al tipo de reflectividad de la señal, debiendo mantenerse en su tipo y dimensiones de origen, .i.e. totalmente reflectivas grado ingeniero o parcialmente reflectivas según fuera su confección original.

# Se modifica el nivel de servicio Rugosidad durante el período de conservación  correspondiente a la cláusula 2.1.2 del Anexo 2 de la Sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas quedando redactada de la siguiente manera:

| Código | Denominación | Descripción | Parámetro | Método de evaluación | Exigencia | Plazo de reparación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMA Iri Con | Rugosidad durante el período de conservación | Instructivo de Rugosidad de la DNV | IRI | Rugosidad media máxima, medida en tramos de 5 km | 2.5 IRI, con tolerancia de 15%, exceptuando el tramo comprendido entre el Acc. Norte sobre A° Tranqueras al 400k000 que será de 2.8 IRI con tolerancia del 15% durante toda la duración del contrato | 15 días |

# Con respecto a los niveles de servicio Obstáculos en toda la faja (FA Obs.), y Limpieza dentro de los montes (FA Limp.) se aclara  lo siguiente:

# La recolección de ramas con diámetro mayor a 0.03m debe hacerse dentro de los montes, fuera de los mismos se deberán recolectar aquellas ramas con diámetros superiores a 0.10m y/o aquellas que puedan ocasionar accidentes, obstrucciones en alcantarillas, fondos de cunetas, etc.

# Se modifica la Enmienda 10 del Comunicado N° 1 quedando redactada de la siguiente forma:

5.	 Ampliación de la contratación.

La contratación de la gestión y conservación por niveles de servicio podrá ser ampliada de común acuerdo entre el Contratista y el Contratante por el plazo de hasta dos años a los mismos precios y condiciones del contrato.

De igual forma, las Obras Complementarias podrán ser ampliadas hasta en un 50 % en los rubros, metrajes y precios unitarios indicados en Anexo 1 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas de acuerdo a las necesidades de la obra.

# Se agrega a la cláusula 3 del Anexo 2 de la sección 7 – Especificaciones y Condiciones Técnicas la siguiente consideración:

En caso de presentarse una falla estructural importante que dejara fuera de servicio la estructura, no será de cargo del Contratista la reparación de la estructura en aquellos casos en que no exista incumplimiento en los niveles de servicio respectivos.

# Se modifica la cláusula IAL 1.2 de la sección 2 – Datos de la Licitación en lo referente a los ítems 9 y 10 quedando redactada de la siguiente forma:

“Los Ítems 9 y 10 serán desafectados de este contrato de mantenimiento no antes de 6 meses de comenzado este contrato para recibir obras de rehabilitación. Estos tramos entrarán al contrato de mantenimiento  al inicio del mismo, debiendo el Contratista mantener todos los niveles de servicio exigidos en este pliego para los siguientes ítems de mantenimiento: faja de Dominio Publico, Obras de Arte y Seguridad Vial.

En el caso de los ítems de mantenimiento Calzada y Banquina no se controlarán por niveles de servicio, ejecutándose el cuadro de metrajes siguiente según disponga el Director de Obra. No se pagará por lo tanto la cuota de mantenimiento correspondiente a los ítems de mantenimiento Calzada y Banquina.

| Grupo | Rubro | Descripción | Unidad | Metraje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CXL | 2305 | Bacheo en Mezcla Asfáltica | Ton | 1500 |
| CLI | 2375 | Fresado | m2 | 10000 |
| V | 102 | Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura | Ton | 2000 |
| CXXXIV | 2129 | Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico | Ton | 120 |

# Se modifica la cláusula I.A.L (1.2) de la sección 2 – Datos de la Licitación en referencia al ítem 11 quedando redactada de la siguiente forma:

# “Los ítems 3,4,5,6,7 y 8:  pasarán a formar parte del circuito del Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento al inicio del Contrato, disponiendo el Contratista de un plazo de 6 meses para la ejecución de las obras accesorias así como de puesta a punto de todos los ítems de mantenimiento para alcanzar los niveles de servicio exigidos en este Pliego, exceptuando faja de dominio publico y señalización para la cual dispondrá de un plazo de puesta a punto de 3 meses. Estos plazos son  contados a partir de la firma del Acta de Replanteo.

# Item11: Este tramo deberá ser mantenido desde el inicio del contrato con los niveles de servicio exigidos en el anexo 2 de este pliego, hasta que se notifique al Contratista de la recepción provisoria de la obra sobre el puente nuevo en variante sobre el  A° Tranqueras. Se estima que al comienzo del contrato dicha obra estará en ejecución, la misma tendrá una duración de 18 meses y un periodo de garantía de 24 meses.”

# Se modifica la cláusula 3.2 de la sección 7 - Especificaciones y Condiciones Técnicas en referencia al ítem 11 quedando redactada de la siguiente forma:

“Ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8: Se pagará la cuota correspondiente a los ítems de mantenimiento faja de dominio público y señalización desde el inicio del contrato. Luego de finalizadas las obras accesorias y nunca antes de transcurridos 6 meses desde el inicio del contrato, se pagara la cuota de mantenimiento correspondiente para todos los ítems de mantenimiento.

Ítem 11: Desde el inicio del contrato se pagará la cuota de mantenimiento correspondiente a todos los ítems de mantenimiento”