ACTUALIZACIÓN DE PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

PARA EL ADICIONAL DE LAS ALCANTARILLAS SOBRE RAMAL DE R20 Y RAMAL DE R24

Contrato de Mantenimiento por Niveles de Servicio de Ruta 2, Tramo Cardona – Puente Internacional Gral. San Martín

INTRODUCCIÓN

El alcance de las tareas consiste en la construcción de alcantarillas tipo H de la DNV de hormigón armado, demolición de alcantarillas existentes y la construcción de accesos a las nuevas alcantarillas. La duración de las mismas se estima en 10 meses.

El presente plan de gestión ambiental pretende atender la gestión ambiental de todas las obras. De esta forma se incluyen trabajos como: fabricación y ejecución de estructuras de hormigón; extracción y colocación de material granular y ejecución de tratamientos bituminosos.

Todas son obras habituales en el sector vial, cuyos impactos ambientales y medidas de mitigación son bien conocidos y su manejo ambiental está debidamente regulado por las especificaciones técnicas contenidas en el Manual Ambiental para el Sector Vial de la Dirección Nacional de Vialidad.

En este contexto, las actividades de obra más sensibles ambientalmente son las vinculadas con los obradores, la producción de hormigón, el uso y mantenimiento de maquinaria, el tratamiento de los residuos y los aspectos vinculados a la salud ocupacional.

Todas las tareas vinculadas con la ejecución de las alcantarillas requieren interacción con la población por lo cual deberá prestarse especial atención a la señalización de los desvíos provisorios y su debida comunicación.

OBRADOR

El obrador estará ubicado en un predio particular próximo a la zona de las alcantarillas a construir. En dicho obrador se encontrarán:

- depósitos de repuestos, elementos de trabajo y materiales,

- máquinas y equipos varios,

- acopios de agregados,

- instalaciones para la producción de hormigón,

Medidas de gestión

Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- colocación de baños químicos para el personal

- construcción de comedor y espacio con sombra para uso del personal en su descanso de jornada,

- instalación de contenedores apropiados para el almacenamiento  de residuos, clasificados por tipo,

- disposición de agua potable en obra en cantidad suficiente de acuerdo al número de operarios,

- retiro periódico de residuos tipo domiciliaros  al vertedero municipal,

CANTERAS

Canteras de piedra

Los agregados pétreos para la elaboración de los hormigones y para la ejecución de los tratamientos bituminosos, provendrán de canteras comerciales.

Cantera de material granular

El material para la construcción de las bases y subbases para la construcción de accesos provendrán de canteras comerciales próximas a la zona.

Yacimiento de arena

Las arenas para la elaboración de los hormigones provendrán de canteras comerciales.

Medidas de gestión

Se aplicarán las medidas de gestión ambiental establecidas en el Manual Ambiental, entre las cuales se destacan:

- se entregarán los correspondientes permisos de explotación de las diferentes canteras

PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES – ELABORACIÓN DE LOS HORMIGONES

Los hormigones se elaborarán directamente dentro de un camión motohormigonero, al que se lo cargará con pala frontal desde una rampa de suelo que se construirá a tal fin en la faja.

El cemento portland se acopiará dentro de bolsones dispuestos sobre pallets de madera.

Medidas de gestión

Se aplicarán las medidas de gestión ambiental establecidas en el Manual Ambiental, entre las cuales se destacan:

- construcción de una instalación para el lavado de los equipos de hormigón, con un sistema de decantación de finos y el tratamiendo del ph del agua para su posterior vertido al terreno natural

- al finalizar los trabajos se desmontará la rampa desparramando los suelos que la conformaban

MAQUINARIA

Mantenimiento

El mantenimiento de las máquinas y equipos se realizará en talleres de la zona. El abastecimiento de combustible de las maquinas se realizará en estaciones de servicio comerciales cercanas o eventualmente se dispondrá de una cisterna debidamente acondicionada con sistema antiderrame.

La maquinaria empleada en obra está sometida a una rutina de mantenimiento periódica, de forma de garantizar su buen desempeño ambiental y que no haya pérdida de combustibles, aceites y lubricantes.

Medidas de gestión

Se aplicarán las medidas de gestión ambiental en el Manual Ambiental, teniendo particularmente en cuenta los siguientes aspectos:

- envasado de los aceites recuperados y filtros usados en tambores, debidamente identificados y tapados, acopiados sobre una pileta para contención de derrames hasta su disposición final a cargo de una empresa autorizada,

- construcción de una pileta de contención de derrames para los tanques de almacenamiento de combustible del obrador,

- contar con bandejas o tachos de boca ancha para las operaciones de mantenimiento (cambio de fluidos, etc.)

- instrucción al personal sobre la necesidad del cumplimiento de las medidas de seguridad y planes de contingencia en las tareas de mantenimiento y abastecimiento.

SALUD OCUPACIONAL

Se considera que se ocuparán unos 20 puestos de trabajo durante las obras

Medidas de gestión

Se aplicarán la normativa vigente en el país, poniendo especial énfasis en las siguientes acciones:

- suministro de agua potable a las diferentes cuadrillas

- no se construirán vestuarios, ya que el personal es transportado del lugar de trabajo a sus propios hogares o a los alojamientos suministrados por la empresa, en vehículos de la misma,

- entrega de los elementos de protección que corresponden, según la tarea desempeñada, advirtiendo al operario de cómo usarlos así como de la obligatoriedad de hacerlo,

- se tendrán en obra botiquines de primeros auxilios para atención inmediata, acompañados por un instructivo de uso de sus elementos.

- Se dispondrá en los lugares de trabajo de las Fichas de Seguridad de los combustibles y productos que se utilicen.

- Todos los productos a ser utilizados deberán estar debidamente identificados y tapados mientras no se estén en uso.

RELACIONES CON LA COMUNIDAD

Teniendo en cuenta los posibles inconvenientes que se puedan causar a la comunidad se prevé realizar las siguientes acciones:

- coordinar reuniones con los actores sociales con representación de las distintas localidades a fin de informar de las futuras tareas a realizar, de los riesgos inherentes a la obra, de los trastornos que se producirán al normal desenvolvimiento de los habitantes y sus plazos, de los desvíos y de todo otro evento que se considere oportuno

- mantener los desvíos suficientemente señalizados

- mantener los desvíos en condiciones de transitabilidad