PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

Licitación N.º M/66 (AMPLIACION)

# Mantenimiento de Ruta N.º 15 - Tramo 165km000 – 195km000 Departamento de Rocha

Corporación Vial del Uruguay

Versión 2 –JUNIO 2018

## INDICE

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA………………………………………Pág. 3

A-OBJETIVO………………………………………………………………….…….Pág. 3 B- ALCANCE………………………………………………………………………..Pág.3 C-CAMPAMENTO…………………………………………………………….……Pág. 4 C.1.1-Función de los contenedores………………………………………….…….Pág. 4 C.1.2-Vestuarios, baños y duchas para el personal………………………….…….Pág. 4 C.1.3-Depósito y almacén de herramientas menores………………………….…..Pág. 4 C.1.4-Depósito de combustibles…………………………… …………………….Pág. 4 C.1.5-Oficinas de la empresa……………………………………………...……....Pág. 5 C.1.6-Laboratorio de suelos…………………………………………………….…Pág. 5 C.1.7-Acopio de Material…………………………………………………………Pág. 5 C.1.8-Taller de obra……………………………………………………………….Pág. 5 C.1.9-Lavado de la maquinaria…………………………………………….……...Pág. 6

C.2-Medidas de Gestión…………………………………………………….….....Pág. 6 C.2.1-Manejo de residuos domésticos…………………………………………….Pág. 6 C.2.2-Manejo de efluentes domésticos……………………………………………Pág. 6 C.2.3-Manejo de material contaminante…………………………………………..Pág. 6 C.2.3.1-Cambios de aceite y manejo de aceites usados…………………...Pág. 7 C.2.3.2-Distribución de combustibles……………………………………..Pág. 7

C.2.3.3 – Lavado de herramientas y piezas de la maquinaria……………Pág. 7 C.2.4-Manejo de otros residuos especiales………………………………………Pág. 7

C.3 -Medidas de Restauración y abandono………………………………………Pág. 8

D-Cantera……………………………………………………………………………Pág. 8 D.1. Cantera de tosca ………………………………...………………………...Pág. 8 D.2. Cantera de roca………………………………………………………………Pág. 8

E-Zona de obra……………………………………………………………………Pág. 8 E.1-Emisión de polvo……………………………………………………………Pág. 8

F-Personal de obra…………………………………………………………………Pág. 8 F.1-Seguridad e higiene………………………………………………………Pág. 8 F.2-Cuidado del Medio Ambiente………………………………………………Pág. 9

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA

En el mes de junio 2018, se resuelve la ampliación de la licitación M/66, la cual comprende las tareas de mantenimiento de la Ruta N° 15 tramo 165km000 – 195km000 (Departamento de Rocha) que consisten en:

- Escarificado, conformado y compactado del pavimento existente (tratamiento bituminoso)

- Sustitución de la base, conformado y compactado y su correspondiente pavimentación con tratamiento bituminoso simple

- Corrección del drenaje y el acondicionamiento de la faja

Por lo tanto, se emite la presente Versión 2 del Plan de Gestión Ambiental para la licitación M/66 teniendo en cuenta estos trabajos.

A - OBJETIVO

Los objetivos de este Plan de Gestión Ambiental consisten en:

- establecer las medidas a implementar para controlar los aspectos ambientales significativos (capaces de producir impactos ambientales negativos significativos) asociados a la obra.

- Establecer los principales lineamientos de prevención y respuesta ante contingencias ambientales.

B- ALCANCE

El presente documento aplica a todo el personal involucrado en las obras, visitantes y otros cuando corresponda.

Por lo tanto, el contenido de este, así como su forma de aplicación, será puesto en conocimiento del personal directo y demás personas que queden vinculadas de una manera u otra a su correcta aplicación y al desarrollo de los trabajos.

Físicamente aplica a la obra, obrador y a la zona de influencia directa de la faja.

Las actividades de control se extienden a las zonas potencialmente afectadas por las actividades mencionadas.

Temporalmente, el PGA aplicará al período de tiempo comprendido entre la instalación del obrador y el fin del contrato.

C – CAMPAMENTO

El campamento para el comedor del personal estará ubicado en la faja de dominio pública de la Dirección Nacional de Vialidad de Ruta N° 9 171 km 150.

El campamento contará con baños químicos suministrados por proveedor. El agua para consumo será provista por la empresa.

El campamento para mantenimiento del taller estará ubicado en el predio de la Dirección Nacional de Vialidad en la Localidad de Lascano.

Los campamentos contarán básicamente de 2 contenedores, diferenciados en su propósito.

    - – Función de los contenedores

      - En el primero de mantenimiento de taller

      - En el segundo se destinará a comedor

Para el personal afectado a la obra se alquilará una casa en la ciudad de San Luis del departamento de Rocha, la que contará con los servicios y comodidades suficientes para alojar adecuadamente el personal de acuerdo con la normativa vigente. (Decreto125/14)

    - - Vestuarios, baños y duchas para el personal

      - Vestuario y duchas estarán en la casa proporcionada por la empresa.

      - El agua de dicha casa será potable suministrada por OSE.

      - En el campamento habrá baños químicos provistos por empresa que también gestionará los efluentes de estos.

      - No se prevén impactos ambientales adicionales.

    - – Depósito y almacén de herramientas menores

      - Se encontrarán en el contenedor destinado a tal fin.

      - Se realizarán diversas tareas vinculadas a la obra.

      - Será utilizado para almacenamiento de herramientas de mano (picos, palas, etc.), carteles, conos, etc.

      - Se seguirán los lineamientos establecidos en el procedimiento P-05 “Control Operacional” para el manejo de los residuos sólidos domésticos y materiales contaminantes el cual se anexa a este Plan.

    - – Depósito de combustibles

      - Se contará con depósito de lubricantes y combustible con la adecuada contención para evitar derrames sobre suelo desnudo.

    - – Oficinas de la empresa

      - No se prevé contar con una

    - – Laboratorio de suelos

      - No se contará con uno debido a que la Dirección de Obra optó por realizar pruebas de carga prácticas.

    - – Acopios de materiales

      - Se acopiará próximo al obrador piedra partida y en menor proporción material granular.

      - Se acondicionará la superficie adecuadamente para recibir el material a ser acopiado.

      - No se prevén impactos ambientales adicionales en este sector.

    - - Taller de obra

      - Se encontrará ubicado en un contenedor dentro del predio del campamento

      - Se realizarán tareas de desarme y arreglo de equipos.

      - Se contará con material absorbente para cubrir posibles derrames.

      - El material contaminado (filtros, trapos, etc.) será colocado luego de su uso en los depósitos establecidos a tal fin.

      - Dado que se trabajará con material contaminante (aceite, gas oíl, etc.) se tomarán las medidas establecidas en el numeral B.2.3

      - Se colocará un depósito acondicionado para el manejo de material contaminante, tomando las medidas de mitigación correspondientes.

      - Para el desarme de las partes de la maquinaria que requieran reemplazo o reparación de alguna pieza, se colocará debajo de la zona de trabajo una bandeja para confinar el líquido derramado.

      - Los fluidos resultantes de esta recolección serán ubicados en los depósitos existentes para tal fin.

      - Los aceites y líquidos hidráulicos usados, producto de los cambios necesarios para el mantenimiento de la maquinaria son depositados en tambores de 200 lts sellados y transportados a los talleres de la empresa ubicado en Montevideo para su devolución a Afrecor S.A. (tercero autorizado por Dinama).

    - - Lavado de la maquinaria

      - No se realizará un lavado con agua de la maquinaria.

  - – Medidas de Gestión

Eduardo Martínez S.A. cuenta con un sistema de gestión ambiental certificado por el LSQA. Entre sus procedimientos tiene el mencionado P-05 y el P-08 “Identificación y Respuesta a Emergencias” que tiene como objetivo identificar y responder ante los accidentes potenciales y situaciones de emergencia, así como prevenir y reducir los aspectos ambientales que pudieran derivarse de los mismos.

    - - Manejo de residuos domésticos

      - Se colocará recipientes para los residuos sólidos domésticos en zonas próximas a su generación, identificándolos con carteles adecuados.

      - Periódicamente los residuos serán recolectados y llevados a su disposición final en el basurero municipal de Rocha.

    - - Manejo de efluentes domésticos

      - Los efluentes generados en los baños los gestionará la empresa que los alquila

      - Se llevará registro del mantenimiento realizado en baños químicos.

      - Todos los materiales contaminados como ser, trapos manchados con combustibles, aceites, etc. se colocarán en los depósitos negros para tal fin y serán traslados para su disposición final al taller central.

    - – Manejo de material contaminante

      - Se mantendrá un estricto control para prever posibles derrames de combustible y lubricantes.

      - En caso de ocurrir derrames de hidrocarburos durante los trabajos de manipuleo de fluidos contaminantes (abastecimiento de combustible, cambios de aceite, reparación de maquinarias, etc.) se cubrirá el área con material absorbente limitando el área afectada y evitando filtraciones en el terreno natural si no se encontrase sobre un suelo protegido.

      - Se removerá el suelo afectado y el material contaminado almacenándolo en los depósitos establecidos.

      - Previo a su desecho, se vaciarán los filtros en los depósitos acondicionados para los aceites usados.

      - Todo material contaminante se deberá depositar en tanques acondicionados para tal fin.

      - – Cambios de aceite y manejo de aceites usados

        - Los cambios de aceite se realizarán dentro del taller o en obra colocando debajo del equipo, un depósito acondicionado para su recolección.

        - Posteriormente el aceite será colocado en depósitos elevados e impermeables debidamente acondicionados.

        - Este aceite usado será devuelto en el taller de Montevideo.

      - – Distribución de combustibles

        - El abastecimiento de combustible a la obra se realizará por el proveedor de combustible correspondiente, mediante la utilización de un camión con cisterna el cual realizará el surtido dentro de la obra.

        - Los operarios responsables del mantenimiento y el abastecimiento de combustible de máquinas y camiones llevarán un registro para su documentación.

        - Se tomarán todas las medidas establecidas en el numeral B.2.3

      - – Lavado de herramientas y piezas de la maquinaria

        - Dentro del taller de obra existirá una bandeja conteniendo gas oíl para el lavado de herramientas y piezas de la maquinaria.

        - Periódicamente se removerá el material saturado mezclándolo con material absorbente en los recipientes existentes en el campamento.

        - El taller se encontrará sobre un suelo protegido, evitando el contacto con el terreno natural durante el manipuleo del gas oíl y de las herramientas utilizadas.

    - – Manejo de otros residuos especiales

- Las baterías que no sean utilizadas para la maquinaria serán utilizadas dentro del taller para efectuar tareas de prueba; una vez que no se requiera su uso serán llevadas al depósito general de la empresa en Montevideo para su posterior devolución a tercero de una cadena autorizada por Dinama.

- Los neumáticos que no se utilicen más se llevarán al depósito general de la empresa donde se acondicionarán adecuadamente como para que no se acumule agua y se devolverán a proveedor.

  - – Medidas de Restauración y abandono

    - Retiro de todos los desechos

    - Retiro de los contenedores utilizados como obrador.

    - No se prevé el retiro del material granular colocado para la circulación en el obrador.

    - Reposición del tapiz vegetal donde sea necesario.

D – Cantera

  - – Cantera de tosca

Para la ejecución de las obras que lo requieran, se utilizarán agregados provenientes de proveedores debidamente habilitados para vender dichos materiales, por lo cual Eduardo Martínez SA no prevé la explotación de canteras de tosca.

Los proveedores serán los siguientes:

## Vitalpark.S. A

Dirección cantera: Ruta 9 Km 161, 4,5 km al Norte, frente a Cantera Municipal Material a suministrar: tosca

  - – Cantera de Piedra

Se utilizarán agregados pétreos suministrados por la Cantera de nuestra empresa ubicada en el Departamento de Maldonado.

La empresa no explorará por si cantera nueva alguna, solo adquirirá el material terminado.

E – Zona de obra

  - – Emisión de polvo

    - Una vez comenzadas las obras con materiales granulares, éstos se mantendrán húmedos a efectos de minimizar las emisiones de polvo. A tales efectos se utilizará un tanque cisterna.

    - Se colocará cartelería indicando las condiciones de circulación, fundamentalmente para limitar las velocidades de los vehículos manteniendo segura la circulación del tránsito y disminuyendo la emisión de polvo.

F – Personal de obra

  - – Seguridad e higiene

    - Cumplido con las normativas relativas a seguridad e higiene, se suministrará al personal los dispositivos de seguridad necesarios según las tareas a desarrollar tanto en la seguridad, (antiparras, chalecos, etc.) como externa (extinguidores de fuego, alarmas de retroceso de máquinas, balizas, carteles, etc.)

    - Todo el personal estará en el banco de previsión social

    - Se vigilará constantemente el cumplimiento de las normas de seguridad con visitas periódicas del Técnico Prevencionista de la empresa.

  - – Cuidado del Medio Ambiente

    - Se informará al personal sobre las normas de cuidado del medio ambiente dejando el registro correspondiente.

    - Se cuidarán las condiciones de la zona de trabajo, dejando el emplazamiento limpio una vez finalizados los mismos.

    - Se vigilará el cumplimiento de lo comprendido en el plan de gestión ambiental.

## Por EDUARDO MARTÍNEZ S.A.

Rodolfo Moreira Ingeniero Civil

# Anexo 1: P-05 “Control Operacional”